| ИП Павлов Петр Петрович Факт. адрес: 664033, г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; т/ф: 8(3952)429614, сот: 89027617445; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Администрация Дзержинского муниципального образования Глава Дзержинского муниципального образования ________________ / Соколовская И.В. / «______» _______________ 2018 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2018 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения

Дзержинского муниципального образования

Иркутского  района Иркутской области

на период до 2032 г.

Иркутск, 2018

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

Схема водоснабжения	14

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	14

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	15

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	16

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды	17

1.4.3. Насосные централизованные станции	17

1.4.4. Водопроводные сети	18

1.4.5. Технические и технологические проблемы	22

1.4.6. Системы горячего водоснабжения	22

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	30

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	30

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	30

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	30

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	31

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	34

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды	34

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды	35

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей	36

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением	37

3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта	38

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения	38

3.1.7. Централизованная система горячего водоснабжения	40

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления	40

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	40

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды	45

3.2.3. Территориальная структура потребления воды	46

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей	46

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке	52

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения	52

3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	53

3.3. Гарантирующая организация	54

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

4.1. Перечень основных мероприятий	55

4.2. Технические обоснования основных мероприятий	56

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	56

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	57

4.5. Приборы учёта воды	57

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	58

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	59

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения	59

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	60

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	60

6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	61

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	62

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	63

СХЕМА водоотведения	64

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	64

9.1. Структура системы централизованного водоотведения	64

9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения	65

9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)	65

9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)	68

9.2.3.  Канализационные сети	69

9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения	72

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	72

9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения	72

9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения	73

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	74

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	74

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	76

10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта	76

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	76

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	77

11.	Прогноз объёма сточных вод	78

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения	78

11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения	85

11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений	85

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	85

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений	86

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	86

12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения	86

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования	87

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения	89

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения	89

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения	89

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	90

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	90

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	90

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов	90

13.2. Утилизация осадков сточных вод	91

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	91

15.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	92

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	93

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения	94

Литература	95

Приложения	97

Состав Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема водоснабжения и водоотведения Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период до 2032г. | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 5-24 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782: Схема водоснабжения: Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа; Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения; Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Схема водоотведения: Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа; Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения; Раздел 11. Прогноз объёма сточных вод; Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения; Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения; Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 2. | Схема водоснабжения и водоотведения Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период до 2032г. (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Раздел книги с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

Перечень основной законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы водоснабжения и водоотведения

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введён в действие с 01 января 2013г.)

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Дзержинского муниципального образования / ОАО «Иркутскгражданпроект». – Иркутск: 2011 г.

- Схема теплоснабжения Дзержинского муниципального образования на период 2013-2028 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2013 г.

- Схема теплоснабжения Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. / ИП Павлов Петр Петрович. – Иркутск: 2018 г. (проект)

- Схема водоснабжения Дзержинского муниципального образования на период 2013-2028 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2013 г.

- Схема водоотведения Дзержинского муниципального образования на период 2015-2030 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2015 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения г. Иркутск / ОАО «МосводоканалНИИпроект». – Москва: 2013 г., с последними изменениями

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (далее просто - п. Дзержинск), разработанной в 2013 г. Состав Схемы представлен выше.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период 2018-2032 гг., в т.ч. на начальный период 5 лет и последующую пятилетку.

Основанием для актуализации Схемы является договор № СВК-04-18 от 01.03.2018 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- схема водоснабжения поселения (2013 г.);

- схема водоотведения поселения (2015 г.);

- схема теплоснабжения поселения (2013 г.);

- проект актуализированной схемы теплоснабжения поселения (2018 г.);

- схема водоснабжения и водоотведения г. Иркутск (2013 г.);

- материалы Генерального плана развития поселения;

- данные, полученные от Заказчика (Администрация Дзержинского муниципального образования), тепло- и водоснабжающей организации, организации, занимающейся водоотведением, других организаций и ведомств.

Схема состоит из следующих основных частей:

- Введение,

- Схема водоснабжения,

- Схема водоотведения,

- Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения,

- Литература,

- Приложения.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают, соответственно, существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения п. Дзержинск. В данных разделах определяются основные направления и целевые показатели их развития, содержится оценка необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения на базе ПО PipeNet. Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная исходная информация.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2021 г., расчётный срок - 2031 г.) [21], Схема теплоснабжения (разработанная в 2013 г.) [22], проект актуализированной в 2018 г. Схемы теплоснабжения [23], Схема водоснабжения (разработанная в 2013 г.) [24], Схема водоотведения (разработанная в 2013 г.) [25], Схема водоснабжения и водоотведения г. Иркутск 2013 г. с последними изменениями [26].

Общие графические схемы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1 (существующее состояние) и прил. 2.2 (перспектива).

Общая характеристика поселения

Дзержинское муниципальное образование расположено на территории Иркутского района Иркутской области. В его состав входит только один населённый пункт – п. Дзержинск. Он же является административным центром поселения.

По данным Администрации Дзержинского муниципального образования, численность его населения составляет 1970 чел. (данные на 01.01.2018).

В настоящее время п. Дзержинск является центром медицинского обслуживания Иркутского района, там размещается Центральная районная больница. Кроме того, на территории посёлка находятся следующие предприятия: ГОУ «Учебно-производственный центр», ФГУ «Центр агрохимической службы «Иркутский», производственная база «Дзержинский» и ООО «Ремстрой» по ремонту и обслуживанию автодорог.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время только автомобильным транспортом. В близкорасположенном с посёлком городе Иркутск имеются аэропорт, железнодорожный и речной вокзалы. Ближайшим городом является г. Иркутск. Жилая и общественно-деловая застройка посёлка Дзержинск непосредственно граничит с жилой и общественно-деловой застройкой города Иркутск.

На территории рассматриваемого муниципального образования имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение (далее также - ХВС и ГВС). Потребителями воды являются многоквартирные и некоторые индивидуальные жилые дома, здания соцкультбыта (детский сад, учебный центр, больница и т.п.).

Источником централизованного ХВС является водозабор подземных вод, расположенный в северной части посёлка. Источником централизованного ГВС является котельная, расположенная в центральной части посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования данных систем.

Холодное водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованной системы ХВС, осуществляется от водоколонок, установленных на водопроводной сети данной системы, и от локальных и индивидуальных водоисточников (скважин). Децентрализованное ГВС осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

В пределах рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения  максимальный перепад геодезических высот составляет 22 м. В системе централизованного ГВС максимальный перепад геодезических высот составляет 13 м.

Климат

Климат п. Дзержинск резко-континентальный. По представленным данным генплана [21], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для п. Дзержинск, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены ниже в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики п. Дзержинск

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

#ссылка на табл. 1.1!!!

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 80.6га (89 % общей территории застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 24 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам п. Дзержинск относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения.

# Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

Общая принципиальная схема централизованного холодного водоснабжения (далее также – ХВС) п. Дзержинск представлена на рис. 1.1.

#ссылка на рис 1.1!!!

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема

централизованного холодного водоснабжения п. Дзержинск

В поселении круглогодично функционирует одна централизованная система  холодного водоснабжения. Потребителями воды в данной системе являются многоквартирные и некоторые индивидуальные жилые дома, здания соцкультбыта (детский сад, учебный центр, больница и т.п.).

Источником централизованного ХВС является водозабор подземных вод, расположенный в северной части посёлка (см. выше на рис. 1.1, обозначение «Водозабор»).

Холодное водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованной системы ХВС, осуществляется от водоколонок, установленных на водопроводной сети данной системы, и от локальных и индивидуальных водоисточников (скважин).

Местоположение некоторых объектов децентрализованных систем ХВС представлены выше на рис. 1.1 (обозначения «ВНБ-Пр» и «ВНБ»). От водозабора 
«ВНБ» обеспечиваются водой жилые дома, расположенные на ул. Солнечная и ул.Новая. Режим работы водоисточника – круглый год. Водоисточник «ВНБ-Пр» обеспечивает водой объекты, расположенные на ул. Производственная.

Некоторые жилые дома, расположенные в юго-западной части посёлка, присоединены к сетям централизованной системы холодного водоснабжения г.Иркутск. Информация по этой системе представлена в Схеме водоснабжения г.Иркутск.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы водоснабжения п. Дзержинск. Характеристики водозаборных сооружений и участков сетей рассматриваемой системы представлены ниже в разделе 1.4 Схемы.

### 1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

Круглогодичное централизованное холодное водоснабжение присутствует на территории северо-западной, центральной, юго-восточной и юго-западной части п. Дзержинск. Общая площадь данной территории составляет 54 га (около 60 % застройки).

Остальная часть застройки, представленная, в основном, территорией индивидуальных жилых домов, централизованным холодным водоснабжением не охвачена. Водоснабжение на данной территории осуществляется от индивидуальных и локальных водоисточников (скважин).

### 1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В рассматриваемой системе централизованного холодного водоснабжения имеются следующие технологические зоны:

- подъём воды из скважин (см. выше рис. 1.1, обозначение «Водозабор») и её подача в накопительные ёмкости (см. выше рис. 1.1, обозначение «Емкости»);

- очистка воды;

- подача воды в водопроводную сеть потребителям (см. выше рис. 1.1, обозначение «Насосная II»).

В п. Дзержинск зоной централизованного ХВС является территория северо-западной, центральной и юго-восточной и юго-западной части посёлка, почти на 50 % совпадающая с районом централизованного теплоснабжения.

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории с индивидуальной застройкой, расположенные в других частях поселения (более 40 % площади от территории общей застройки).

Перечень централизованных систем ХВС п. Дзержинск:

- Система ХВС п. Дзержинск.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником холодной воды питьевого качества в п. Дзержинск является   водозабор подземных вод, расположенный в северной части поселения по адресу ул. Набережная, д. 33 (см. выше на рис. 1.1, обозначение – «Водозабор»). Водозабор находится в работе в течение всего года.

В состав сооружений водозабора входят 2 скважины, построенные в 2014 г. Глубина скважин одинаковая - 75 м, насос в каждой скважине погружен на глубину 50 м. Марки и характеристики скважинных насосов представлены ниже в Табл. 1.1.

Резервным источником централизованного водоснабжения в рассматриваемой системе является скважина, расположенная в центральной части посёлка рядом со зданием ПНС на ул. Садовая (см. выше на рис. 1.1, обозначение – «ПНС»). Год постройки скважины – 1965 г. Глубина заложения – 80 м. Насос находится на глубине 72 м. Марка и характеристики данного насоса представлены ниже в Табл. 1.1.

В рассматриваемой централизованной системе ХВС имеется ещё один водозабор. Он расположен в центральной части посёлка на ул. Стахановская (см. выше на рис. 1.1 обозначение «ВНБ-Ст»). В его состав входят: скважина и водонапорная башня с баком запаса воды (объём бака – 20 м3). В настоящее время данные объекты не используются, так как вода из указанной скважины не соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым к воде питьевого качества. По этой причине к зданию ВНБ-Ст подведена водопроводная сеть централизованной системы посёлка, вода в которой соответствует указанным выше требованиям. ВНБ-Ст функционирует в настоящее время как водоколонка.

#### 1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

В централизованной системе ХВС п. Дзержинск вода проходит очистку (обеззараживание) в установках ультрафиолетового облучения. Таких установок имеется 3 шт. Их суммарная производительность составляет 100 м3/ч (50 м3/ч – 1шт., по 25 м3/ч – 2 шт.).

#### 1.4.3. Насосные централизованные станции

В п. Дзержинск в рассматриваемой централизованной системе ХВС имеются следующие насосные станции:

- 1-го подъёма;

- 2-го подъёма;

- резервная станция 1-го подъёма.

Насосная станция 1-го подъёма представлена водозабором с 2 скважинами, в которых установлены глубинные насосы. Месторасположение водозабора показано выше на рис. 1.1, обозначение – «Водозабор». При помощи работы глубинных насосов обеспечивается подъём воды из скважин. Поднятая из скважин вода проходит очистку в установках ультрафиолетового облучения (см. выше раздел 1.4.2 Схемы), расположенных в здании рядом с насосной станцией 2-го подъёма (см. выше на рис. 1.1, обозначение – «Емкости»). В указанном здании имеются 2 стальные ёмкости объёмом по 60 м3 каждая.

После прохождения очистки вода поступает в здание насосной станции 2-го Установленные в данной станции насосы подают очищенную воду в водопроводную сеть потребителям.

Резервная станция 1-го подъёма (см. выше на рис. 1.1, обозначение – «ПНС») в работе не задействована – она служит в данной системе резервным источником водоснабжения. Объектами данной станции являются: здание ПНС и скважина, расположенная рядом с ним. В случае возникновения необходимости задействования данного водоисточника, вода из указанной скважины может напрямую поступать в общую водопроводную сеть рассматриваемой системы. Водопровод от скважины присоединён к водопроводной сети посёлка в здании ПНС.

Перечень и характеристики насосов, установленных в насосных станциях рассматриваемой системы централизованного ХВС, представлены ниже в Табл.1.1.

Результаты выполненных расчётов (представлены ниже) показывают, что производительности насосов в насосных станциях,  достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл. 1.1

Перечень и характеристики насосов в централизованной системе ХВС

| Ст. № | Место установки | Марка | Назначение | Год уста-новки | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощ-ность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГН-1 | Водозабор | ЭЦВ 8-40-120 | глубинный | 2014 | 40 | 120 | 22 | 3000 |
| ГН-2 | Водозабор | ЭЦВ 8-40-120 | глубинный | 2014 | 40 | 120 | 22 | 3000 |
| ГН-3 | ПНС | ЭЦВ 6-16-140 | глубинный | 2011 | 16 | 140 | 11 | 3000 |
| СН-1 | Насосная II | Lowara 22SV06F075T | сетевой | 2014 | 22 | 74 | 7.5 | 2925 |
| СН-2 | Насосная II | Lowara 22SV06F075T | сетевой | 2014 | 22 | 74 | 7.5 | 2925 |
| СН-3 | Насосная II | Lowara 22SV06F075T | сетевой | 2014 | 22 | 74 | 7.5 | 2925 |
| СН-4 | Насосная II | Lowara 22SV06F075T | сетевой | 2014 | 22 | 74 | 7.5 | 2925 |

#### 1.4.4. Водопроводные сети

Перечень и характеристики участков водопроводных сетей рассматриваемой централизованной системы ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики данных сетей представлены в Табл. 1.2.

Согласно Табл. 1.2, суммарная протяжённость участков водопроводных сетей централизованной системы ХВС п. Дзержинск составляет 10 047 м. Максимальный перепад высот (в пределах системы ХВС) составляет - 26 м.

Табл. 1.2

| Общие характеристики сетей ХВС |
| --- |
| Сеть ХВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 0 | 10014 | 0 | 34 | 10047 |  |  |
| сеть Водозабор-Насосная | 0 | 1204 | 0 | 0 | 1204 | 20 | 1170 |
| сеть ХВС от Насосной II | 0 | 8809 | 0 | 34 | 8843 | 26 | 4518 |

Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.3. В рассматриваемой системе водоснабжения используются стальные (5 238 м, 52 %) и полиэтиленовые (4 810 м, 48 %) трубопроводы.

Табл. 1.3

| Протяженность групп участков по материалу труб |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 10014 | 0 | 34 | 10047 |
| сеть Водозабор-Насосная | 0 | 1204 | 0 | 0 | 1204 |
| пластик | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1186 |
| сталь | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| сеть ХВС от Насосной II | 0 | 8809 | 0 | 34 | 8843 |
| пластик | 0 | 3623 | 0 | 0 | 3623 |
| сталь | 0 | 5186 | 0 | 34 | 5220 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  представлены в Табл. 1.4. Информации по годам прокладки участков ХВС не было в схеме водоснабжения 2013 г. [24]. Данные по годам прокладок принимались на основании устной информации специалистов эксплуатирующей организации. Учитывая, что нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов  составляет 30 лет,  можно сказать, что трубопроводы практически на всех участках имеют большую степень износа и нуждаются в перекладке.

Табл. 1.4

| Протяженность групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 10014 | 0 | 34 | 10047 |  |
| сеть Водозабор-Насосная | 0 | 1204 | 0 | 0 | 1204 |  |
| 1980 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 |
| 2015 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1186 | 2 |
| сеть ХВС от Насосной II | 0 | 8809 | 0 | 34 | 8843 |  |
| 1972 | 0 | 271 | 0 | 21 | 292 | 45 |
| 1974 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 | 43 |
| 1975 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 42 |
| 1978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 |
| 1980 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 1574 | 37 |
| 1983 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 1985 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 32 |
| 1987 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 30 |
| 1988 | 0 | 397 | 0 | 13 | 410 | 29 |
| 1990 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27 |
| 1991 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 26 |
| 1992 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 25 |
| 1994 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 1995 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 22 |
| 1996 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 21 |
| 1997 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 20 |
| 1998 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 19 |
| 1999 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2003 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| 2005 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 |
| 2007 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 10 |
| 2008 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 2009 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 8 |
| 2010 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 7 |
| 2013 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429 | 4 |
| 2014 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 |
| 2015 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 1648 | 2 |
| 2016 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 1 |
| 2017 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены в Табл. 1.5.

В рассматриваемой системе основная часть участков сетей ХВС проложена подземным способом в непроходных каналах. Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет около 2 м. Грунты представлены глиной и суглинками.

Табл. 1.5

| Протяженность групп участков по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 10014 | 0 | 34 | 10047 |
| сеть Водозабор-Насосная | 0 | 1204 | 0 | 0 | 1204 |
| 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 110 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 |
| сеть ХВС от Насосной II | 0 | 8809 | 0 | 34 | 8843 |
| 25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 32 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 1163 |
| 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 57 | 0 | 1794 | 0 | 34 | 1828 |
| 63 | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 |
| 76 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 |
| 89 | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 |
| 108 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 2015 |
| 110 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 159 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 225 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 2151 |

Проведённые гидравлические расчёты водопроводных сетей  рассматриваемой системы ХВС показали:

- В системе нет участков труб с заниженной пропускной  способностью.

- В существующем состоянии достаточный располагаемый напора воды можно обеспечить у всех подключенных потребителей.

- Потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) нормативного напора в рассматриваемой системе нет.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей централизованной системы ХВС п. Дзержинск осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

В рассматриваемой системе ХВС имеются участки «летнего» водопровода. Местоположение данных участков и их характеристики водоснабжающей организацией не предоставлены. Вследствие этого в данной работе они не могут быть рассмотрены.

#### 1.4.5. Технические и технологические проблемы

Проблемы, характерные для централизованной системы водоснабжения:

- Необходимость уточнения исполнительных схем участков трубопроводов (уточнение трассировок, годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.).

- Износ и необходимость замены запорно-регулирующей арматуры (особенно на трубопроводах больших диаметров).

Существующий водозабор целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника  холодного централизованного водоснабжения п.Дзержинск.

На момент обследования рассматриваемой централизованной системы  ХВС, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

#### 1.4.6. Системы горячего водоснабжения

Согласно Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], централизованное горячее водоснабжение (далее также – ГВС) в п. Дзержинск обеспечивается от системы централизованного  теплоснабжения посёлка.

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения п.Дзержинск представлена на рис. 1.2.

#ссылка на рис 1.2!!!

Рис. 1.2. Общая принципиальная схема

централизованного горячего водоснабжения п. Дзержинск

В настоящее время рассматриваемая система теплоснабжения функционирует только в отопительный период. Источником тепла в данной системе является котельная, расположенная в центральной части посёлка (см. выше рис. 1.2, обозначение «Котельная»). Потребителями тепла (ГВС) являются многоквартирные и некоторые индивидуальные жилые дома, здания соцкультбыта (детский сад, учебный центр, больница и т.п.). Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в Схеме теплоснабжения 2018 г. [23].

Тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде. Радиус централизованного теплоснабжения в рассматриваемой системе составляет 911 м [23].

Зоной действия рассматриваемой системы теплоснабжения является северо-западная и юго-восточная части п. Дзержинск.

Теплоисточник и тепловая сеть системы теплоснабжения находятся в собственности Администрации Дзержинского МО. Организацией, эксплуатирующей данные объекты, является ООО «Ушаковская».

Горячее водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованной системы теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

Подробное описание функционирования централизованной системы теплоснабжения п. Дзержинск представлено в Схеме теплоснабжения 2018 г. [23].

Территории поселения, не охваченные централизованным ГВС

Зоной действия рассматриваемой системы теплоснабжения является северо-западная и юго-восточная части п. Дзержинск (см. выше рис.1.2). Суммарно территории с централизованным теплоснабжением составляют 24 га (27 % застройки).

Остальные территории посёлка (73 %) не охвачены централизованным теплоснабжением. Это территории застройки индивидуальными жилыми домами и территории садоводческих участков. Теплоснабжение и горячее водоснабжение на этих территориях осуществляется децентрализованным способом (от печей и электроустановок).

Технологические зоны централизованного ГВС

В централизованной системе ГВС п. Дзержинск имеются 2 группы технологических зон:

- 1-я группа – «открытая» схема ГВС (для потребителей, расположенных в северо-западной части посёлка):

- Нагрев воды в котельной,

- Подача (распределение) нагретой воды потребителям.

- 2-я группа – «закрытая» схема ГВС (для потребителей, расположенных в юго-восточной части посёлка – мкр. Современник):

- Нагрев воды в котельной,

- Подача (распределение) нагретой воды в тепловую сеть и теплообменники, установленные в зданиях потребителей,

- Нагрев холодной воды в теплообменниках,

- Подача (распределение) нагретой воды потребителям.

Источники ГВС

Характеристики оборудования и другая информация по теплоисточнику (источнику ГВС) п. Дзержинск подробно представлены в Схеме теплоснабжения 2018 г. [23]. В данном разделе приведены только основные характеристики рассматриваемого теплоисточника (Табл. 1.6.)

Табл. 1.6

| Общие характеристики теплоисточника |
| --- |
| Теплоисточник | Период работы | Топливо | Котлы, шт | Qуст, Гкал/ч | Qрасп, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| Всего |  |  | 3 | 6 | 4.6 | 3.28 |
| Котельная | ОтП | уголь | 3 | 6 | 4.6 | 3.3 |

Установленная тепловая мощность теплоисточника п. Дзержинск составляет 6.0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 4.6 Гкал/ч, расчётная тепловая мощность – 3.23 Гкал/ч.

В рассматриваемой котельной в качестве топлива используется бурый уголь Ирша-Бородинского месторождения Красноярского края. Резервного топлива нет.

Перечень и характеристики оборудования теплоисточника подробно представлены в Схеме теплоснабжения поселения 2018 г. [23].

Тепловая мощность теплоисточника п. Дзержинск представлены в Табл. 1.7.

Табл. 1.7

| Тепловые мощности теплоисточника, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qрасч |
| Всего | 6.00 | 4.60 | 3.28 |
| Котельная | 6.00 | 4.60 | 3.28 |

В существующем состоянии в рассматриваемой котельной имеется резерв располагаемой тепловой мощности, равный 1.32 Гкал/ч (29 %).

Объёмы потребления тепловой мощности на собственные нужды котельной и параметры их тепловой мощности нетто представлены в Табл. 1.8.

Табл. 1.8

| Собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qсн | Qнетто |
| Всего | 6.00 | 4.60 | 0.082 | 4.52 |
| Котельная | 6.00 | 4.60 | 0.082 | 4.52 |

Относительная доля собственных нужд котельной от её располагаемой    тепловой мощности составляет 1.8 %.

В рассматриваемой котельной способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 95/70°С, соответственно, утверждённый  график - 86/70°С. Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования возможно ввиду наличия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор проектного температурного графика обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий. Обоснование утверждённого температурного графика не предоставлено.

Информация о способах учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, не предоставлена.

Сети теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Общие характеристики тепловой сети п. Дзержинск представлены в Табл.1.9. Суммарная протяжённость участков тепловой сети в рассматриваемой системе теплоснабжения в границах территории п. Дзержинск составляет 3 482 м.

Табл. 1.9

| Общие характеристики тепловых сетей |
| --- |
| Теплосеть | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 |  |  |
| сеть котельной | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 | 13 | 911 |

Основная часть участков рассматриваемой тепловой сети – 3 161 м (89 %) – проложена подземным способом в непроходных каналах, другая часть, в помещениях 321 м (11 %). Участков надземной прокладки нет. Протяженность участков тепловых сетей принималась на основе составленной в масштабе карты-схемы. В Табл. 1.9 учтены все участки тепловых сетей (вкл. бесхозные и участки собственных нужд), нанесённых на карту-схему.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сети (с учётом высот зданий) составляет 13 м.

По данным эксплуатирующей организации протяженность участков с превышением нормативного срока эксплуатации (30 лет) (см. Табл. 1.10) составляет 868 м (25%).

Табл. 1.10

| Протяженность групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 |  |
| сеть котельной | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 |  |
| 1972 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 45 |
| 1974 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 43 |
| 1975 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 42 |
| 1980 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 37 |
| 1992 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 25 |
| 1999 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2005 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| 2009 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 8 |
| 2013 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 4 |
| 2014 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 | 3 |
| 2015 | 0 | 798 | 0 | 25 | 822 | 2 |
| 2016 | 0 | 234 | 0 | 296 | 531 | 1 |
| 2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Протяжённость участков тепловой сети для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.11.

Табл. 1.11

| Протяженность групп участков по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 |
| сеть котельной | 0 | 3161 | 0 | 321 | 3482 |
| 32 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 45 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 57 | 0 | 478 | 0 | 25 | 503 |
| 63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 76 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 89 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 108 | 0 | 282 | 0 | 296 | 578 |
| 133 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 |
| 159 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 |
| 219 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 377 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 |
| 426 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |

Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой прямой схеме.

Согласно материалов Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], запорная арматура имеется на вводе у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в рассматриваемой тепловой сети на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм нет.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения (ГВС)

На основании материалов Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], проведённого обследования и анализа существующего состояния централизованной системы теплоснабжения п. Дзержинск в данной системе выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- Фактический график отпуска тепла от котельной (85/70°С) не соответствует  температурному графику внутренних систем отопления зданий (95/70°С) и обосновывается завышенным расходом сетевой воды.  Рекомендуется выполнить обоснование и определить наиболее эффективный график отпуска тепла для существующих условий (состав оборудования, структура сетей и потребителей и т.д.).

- При существующих гидравлических режимах работы теплосети в рассматриваемой системе теплоснабжения (завышенные расходы и напоры теплоносителя) будет отмечаться сверхнормативный расход электроэнергии на привод сетевых насосов.

- Отсутствие исполнительных схем тепловой сети (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.). Рекомендуется составление таких схем и поддержание их в актуальном состоянии. Для этого мероприятия обязательным условием должна быть организация тесного взаимодействия экономической и технической служб эксплуатирующего предприятия.

- Необходимость проведения наладки режимов работы котлов, тепловой схемы котельной и тепловых сетей.

- Отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.

- Недостаточность финансирования текущих и капитальных ремонтов объектов (особенно тепловых сетей) рассматриваемой системы.

- Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период. Рекомендуется организовать круглогодичное централизованное горячее водоснабжение.

### 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В пределах территории п. Дзержинск вечномерзлотных грунтов нет, поэтому описание технических и технологических решений по  предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения  вечномерзлотных  грунтов  не  требуется.

### 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником объектов рассматриваемой централизованной системы ХВС является Администрация Дзержинского МО. Эксплуатацию данных объектов осуществляет ООО «Ушаковская».

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время для централизованных систем водоснабжения п.Дзержинск не установлены целевые показатели развития. В качестве таких показателей рекомендуется определить следующие показатели:

- Показатели качества питьевой воды (к 2032 г.):

  - Наличие контроля качества воды – 100 %,

  - Соответствие качества воды установленным требованиям – 100 %;

- Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения (к 2032 г.):

  - Аварийность систем водоснабжения – 0.4 ед./км,

  - Уровень потерь воды к объёму отпущенной воды в сеть – 3.05 %;

- Показатели качества обслуживания абонентов (к 2032 г.):

  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения – 100 %,

  - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 100 %;

- Показатели эффективности использования ресурсов (к 2032 г.):

  - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды – 0.94кВт*ч/м3.

Учитывая вышеизложенное, и основываясь на материалах генерального плана развития Дзержинского МО [21] и информации, полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения поселения:

- Проведение инвентаризации и составление исполнительных схем систем (сетей) централизованного водоснабжения;

- Повышение централизации схем водоснабжения поселения за счёт подключения дополнительных потребителей воды;

- Повышение эффективности работы технологических схем подачи воды;

- Разработка и реализация мероприятий по обеспечению расчётных  гидравлических режимов в зимний и летний периоды;

- Снижение удельных расходов электроэнергии на привод насосов;

- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости добычи и передачи холодной воды, производства и передачи тепловой энергии.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Для оценки перспективного развития централизованных систем водоснабжения п. Дзержинск, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [21-25], информация по перспективе строительства (предоставлена администрацией поселения) и результаты непосредственного обследования рассматриваемых систем водоснабжения.

Анализ полученной информации показал, что до конца расчётного срока Схемы (2032 г.) к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения посёлка планируется подключить значительное количество новых потребителей. Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Новыми потребителями будут являться запланированные к строительству среднеэтажные жилые здания и нежилые общественные здания в м-не Современник, а также спорткомлпекс, запланированный к строительству в пер.Строителей. Суммарный объём водопотребления новых потребителей составит 1 145 м3/год. Годы подключения – 2019 г., 2021-2024 гг., 2030 г.

Перечень и характеристики перспективных потребителей воды в централизованных системах водоснабжения представлены в прил. 4. Места размещения этих потребителей показаны на перспективной схеме водоснабжения (см. прил. 2.2). При выдаче технических условий на подключение, значения расхода воды для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Перспективные объёмы потребления воды и приросты объёмов потребления воды в централизованных системах водоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы даны ниже в таблицах раздела 3.2 Схемы.

Анализ существующего состояния централизованных систем ХВС и ГВС п.Дзержинск, а также информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем водоснабжения п.Дзержинск – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов водоснабжения и повышению надёжности и эффективности их функционирования».

Реализация указанного Варианта для рассматриваемых систем водоснабжения предполагает выполнение всех мероприятий по указанным выше направлениям развития (см. предыдущий раздел 2.1 Схемы).

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы существующий источник централизованной системы холодного водоснабжения – водозабор, целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника централизованного холодного водоснабжения поселения. Строительства дополнительных источников в настоящее время не предусматривается.

При замене ветхих или прокладке новых участков сетей ХВС рекомендуется использовать новые полимерные трубы, имеющие по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Согласно Проекта Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], в системе централизованного теплоснабжения планируется заменить ветхие участки тепловых сетей, заменить (восстановить) изоляцию на тепловых сетях, заменить запорно-регулирующую арматуру, организовать круглогодичное горячее водоснабжение по «закрытой» схеме, провести наладку режимов работы теплосетей.

В котельной предусматривается проведение режимной наладки котлов с целью повышения эффективности и располагаемой тепловой мощности, замена цепи на транспортёре системы шлакозолоудаления, организация 2-ой линии топливоподачи, установка 2-х новых котлов.

По общей структуре объектов перспективные схемы централизованного холодного и горячего водоснабжения п. Дзержинск относительно существующего состояния изменится следующим образом: добавятся новые участки водоснабжения общей протяжённостью 2 280 м – в системе ХВС, 1 456 м – в системе ГВС.

Графическая схема централизованного холодного водоснабжения в существующем состоянии и на перспективу представлена, соответственно, в прил.2.1. и прил. 2.2. Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения 2018г. [23].

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

#### 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованных системах холодного и горячего водоснабжения представлены в прил. 4.1. и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи и реализации воды в централизованных системах холодного и горячего водоснабжения п. Дзержинск представлены в Табл. 3.1 и Табл. 3.2.

Табл. 3.1

| Баланс подачи холодной воды по сетям ХВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.25 | 0.60 | 0.13 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| - Потери | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| - Общий расход | 0.26 | 0.62 | 0.13 | 3.2 | 7.4 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 17.00 | 40.79 | 16.85 | 404.1 | 489.1 | 330.2 | 93.3 | 54.2 | 147.5 |
| - Потери | 0.51 | 1.22 | 0.51 | 12.12 | 14.67 | 9.90 | 2.80 | 1.63 | 4.42 |
| - Общий расход | 17.51 | 42.01 | 17.35 | 416.2 | 503.8 | 340.1 | 96.1 | 55.8 | 151.9 |

Табл. 3.2

| Баланс подачи холодной воды по сетям ГВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.80 | 1.93 | 0.80 | 15.01 | 18.02 | 12.16 | 3.48 | 2.00 | 5.48 |
| - Потери | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| - Общий расход | 0.83 | 1.98 | 0.83 | 15.5 | 18.6 | 12.5 | 3.6 | 2.1 | 5.6 |

Из Табл. 3.1 и Табл. 3.2 следует, что в настоящее время (2018 г.) расчётные расходы воды в централизованных системах ХВС и ГВС п. Дзержинск составляют:

- ХВС: среднее – 419 м3/сут (18 м3/ч), максимальное – 510 м3/сут (43м3/ч), годовое – 153 тыс.м3/год;

- ГВС: среднее –15.5 м3/сут (0.8 м3/ч), максимальное – 18.6.м3/сут (1.98м3/ч), годовое – 5.6 тыс.м3/год.

Вышеуказанные объёмы потребления воды принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водопотребления [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом потреблении, предоставленных организациями тепло- и водоснабжения.

Объёмы потерь воды в рассматриваемых централизованных системах ХВС и ГВС приняты на уровне 4 % от объёмов потребления.

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами измерения).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводных сетей. Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

#### 3.1.2. Территориальный баланс подачи воды

В зонах действия централизованных систем холодного и горячего водоснабжения п. Дзержинск отсутствуют элементы территориального деления. В связи с этим территориальный баланс подачи воды по рассматриваемым системам идентичен балансам, представленным выше в Табл. 3.1 и Табл. 3.2.

#### 3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей

Структура потребления воды по группам потребителей представлена в Табл.3.3 для холодной воды и в Табл. 3.4 для горячей воды.

Табл. 3.3

| Баланс подачи холодной воды по группам потребителей ХВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС, группа потребителей | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 5.4 | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление всего | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Потери | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Общий расход | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 7.4 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 15 | 36 | 15 | 353 | 427 | 288 | 81 | 47 | 129 |
| Нежилые | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Водоколонки | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Теплоисточники | 1 | 3 | 1 | 34 | 41 | 28 | 8 | 5 | 12 |
| Потребление всего | 17 | 41 | 17 | 404 | 489 | 330 | 93 | 54 | 147 |
| Потери | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| Общий расход | 18 | 42 | 17 | 416 | 504 | 340 | 96 | 56 | 152 |

Табл. 3.6

| Баланс подачи холодной воды по группам потребителей ГВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС, группа потребителей | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 12.0 | 14.4 | 9.7 | 2.8 | 1.6 | 4.4 |
| Нежилые | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| Потребление всего | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 15.0 | 18.0 | 12.2 | 3.5 | 2.0 | 5.5 |
| Потери | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Общий расход | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 15.5 | 18.6 | 12.5 | 3.6 | 2.1 | 5.6 |

Из Табл. 3.5 и Табл. 3.6 следует, что основным потребителем воды в централизованных системах водоснабжения п. Дзержинск является население, водопотребление которого составляет:

- в системе ХВС: 130 тыс.м3/год, или 85 % общего потребления воды в системе;

- в системе ГВС: 4.4 тыс.м3/год, или 80 % общего потребления воды в системе.

В летний период в централизованной системе ХВС «появляются» сезонные потребители – приусадебные участки. В связи с этим общий объём потребления воды в централизованной системе ХВС увеличивается. Значения расходов по «летнему» водопроводу учтены в группе потребителей «Население».

По данным ООО «Ушаковская» фактический расход учтенной холодной воды по всем  группам (вкл. «Население») за 2017 год составил 49849.87 м3/год. соответствующее расчетное значение в 2.5 раза больше фактического. Причиной такого расхождения является: неучет в фактическом расходе летних водопроводов (летний расход почти равен зимнему) и использование в расчетах нормативных характеристик водопотребления хозпитьевой воды. Фактические (или договорные) расходы холодной воды (м3/сут, м3/год) по каждому из подключенных потребителей эксплуатирующей организацией не предоставлены.

#### 3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

В настоящее время для рассматриваемых систем водоснабжения поселения применимы нормы удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области» [20].

По предоставленным данным, в многоквартирных и жилых домах рассматриваемого поселения с централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением действуют следующие нормативы [20]:

- в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем (ГВС по «закрытой» схеме, мкр. Современник):

- ХВС: 4.27 м3/мес (144 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 3.28 м3/мес (107 л/сут) на 1 человека;

- в многоквартирных жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (ГВС в отопительный период, 3-х этажные):

- ХВС: 4.32 м3/мес (144 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 3.22 м3/мес (107 л/сут) на 1 человека;

- в многоквартирных и жилых домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами) (ГВС из системы отопления, 2-х этажные):

- ХВС: 3.44 м3/мес (144 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 2.15 м3/мес (107 л/сут) на 1 человека.

Фактический объём потребления воды населением, проживающим в указанных выше жилых домах, фиксируется индивидуальными и общедомовыми приборами учёта. В то же время не у всех потребителей установлены приборы учёта. По данным, предоставленным водоснабжающей организацией, фактическое потребление воды населением в 2017 г. составило 43.4 тыс.м3/год (87% от общего годового потребления воды в централизованной системе ХВС).

#### 3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

По предоставленной информации, во всех многоквартирных жилых домах п. Дзержинск установлены общедомовые приборы учёта потребления воды. Индивидуальные (поквартирные) приборы учёта потребления воды установлены не у всех потребителей.

Часть других потребителей воды – общественные здания, предприятия и другие, имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

#### 3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения

На основании полученной информации и выполненных расчётов можно утверждать, что в существующем состоянии в централизованной системе ХВС п.Дзержинск имеется резерв производственной мощности во всех технологических зонах системы. Описание технологических зон представлено выше в разделе 1.3. Схемы.

Расчётные значения резерва располагаемой мощности добытой и отпущенной потребителям воды представлены ниже в Табл. 3.7. Значения резерва рассчитаны по среднесуточному водопотреблению.

Табл. 3.7

Резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования хозпитьевых централизованных систем ХВС п. Дзержинск

| Система ХВС, технологическая зона | Располагаемая мощность, т/сут | Расчётный суточный расход воды в системе, т/сут | Резерв макс. располагаемой мощности, т/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сред. в макс. сут | макс. в макс. сут |  |
| Система ХВС |  |  |  |
| Водозабор | 1 920 | 419 | 511 | 1 501 (78 %) |
| Насосная II | 2 112 | 419 | 511 | 1 693 (80 %) |

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения п. Дзержинск 2018 г. [23], в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) посёлка в существующем состоянии имеется достаточный резерв располагаемой тепловой мощности. Его значение составляет 1.32 Гкал/ч (29.3 %).

#### 3.1.7. Централизованная система горячего водоснабжения

На территории п. Дзержинск функционирует одна централизованная система горячего водоснабжения. Её описание представлено выше в разделе 1.4.6 Схемы.

### 3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления

#### 3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованным системам водоснабжения п. Дзержинск предполагается подключить запланированные к строительству здания. Характеристики новых объектов представлены ниже в Табл.3.8 и в прил. 4.

Табл. 3.8

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ХВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год подкл. | Расходы ХВС |
|  |  | Улица | № |  | ср.час | ср.сут |
| Всего |  |  |  |  | 47.69 | 1144.50 |
| Насосная II |  |  |  |  | 47.69 | 1144.50 |
| Население |  |  |  |  | 45.50 | 1092.10 |
| С/21 |  | Современник мкр. | 21 | 2019 | 1.496 | 35.893 |
| С/24 |  | Современник мкр. | 24 | 2019 | 1.475 | 35.391 |
| С/23 |  | Современник мкр. | 23 | 2019 | 1.475 | 35.391 |
| С/22 |  | Современник мкр. | 22 | 2019 | 1.182 | 28.363 |
| С/17 |  | Современник мкр. | 17 | 2019 | 1.496 | 35.893 |
| С/20 |  | Современник мкр. | 20 | 2019 | 1.475 | 35.391 |
| С/19 |  | Современник мкр. | 19 | 2019 | 1.475 | 35.391 |
| С/18 |  | Современник мкр. | 18 | 2019 | 1.182 | 28.363 |
| С/25 |  | Современник мкр. | 25 | 2021 | 1.778 | 42.670 |
| С/27 |  | Современник мкр. | 27 | 2021 | 1.778 | 42.670 |
| С/26 |  | Современник мкр. | 26 | 2021 | 0.732 | 17.570 |
| С/28 |  | Современник мкр. | 28 | 2021 | 1.726 | 41.415 |
| С/30 |  | Современник мкр. | 30 | 2021 | 1.726 | 41.415 |
| С/29 |  | Современник мкр. | 29 | 2021 | 0.837 | 20.080 |
| С/31 |  | Современник мкр. | 31 | 2022 | 1.726 | 41.415 |
| С/35 |  | Современник мкр. | 35 | 2023 | 1.726 | 41.415 |
| С/39 |  | Современник мкр. | 39 | 2024 | 1.726 | 41.415 |
| С/32 |  | Современник мкр. | 32 | 2022 | 1.778 | 42.670 |
| С/36 |  | Современник мкр. | 36 | 2023 | 1.778 | 42.670 |
| С/40 |  | Современник мкр. | 40 | 2024 | 1.778 | 42.670 |
| С/33 |  | Современник мкр. | 33 | 2022 | 2.615 | 62.750 |
| С/37 |  | Современник мкр. | 37 | 2023 | 2.615 | 62.750 |
| С/41 |  | Современник мкр. | 41 | 2024 | 2.615 | 62.750 |
| С/34 |  | Современник мкр. | 34 | 2022 | 2.615 | 62.750 |
| С/38 |  | Современник мкр. | 38 | 2023 | 2.615 | 62.750 |
| С/42 |  | Современник мкр. | 42 | 2024 | 2.092 | 50.200 |
| Нежилые |  |  |  |  | 2.18 | 52.40 |
| Детский сад | Детский сад-Современник | Современник мкр. |  | 2019 | 0.785 | 18.850 |
| Школа | Школа-Современник | Современник мкр. |  | 2019 | 0.856 | 20.550 |
| Спорткомплекс |  | Строителей пер. | 3 | 2030 | 0.125 | 3.000 |
| Общ_дел_зд |  | Современник мкр. |  | 2024 | 0.417 | 10.000 |

К системе централизованного горячего водоснабжения новые объекты будут подключены по «закрытой» схеме, то есть для нужд горячего водоснабжения будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС, которая будет подогреваться от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения. Такой подогрев будет осуществляться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

По данным Проекта Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], к 2022 г. на «закрытую» схему подключения планируется перевести все объекты, подключенные в настоящее время к сетям централизованного теплоснабжения. В результате такого перевода разбор потребителями горячей воды из тепловых сетей будет прекращён, что требуется положениями действующего законодательства [3].

Прогнозируемые на период 2018-2032 гг. объёмы водопотребления в централизованных системах водоснабжения п. Дзержинск представлены ниже в Табл. 3.9 и Табл. 3.10. В качестве базового года принят 2017 г. В данных таблицах учтено, что все новые здания при строительстве будут присоединяться к централизованной системе теплоснабжения по «закрытой» схеме.

Табл. 3.9

| Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 40.8 | 40.8 | 71.7 | 71.7 | 92.3 | 113.3 | 134.2 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 155.2 | 155.2 |
| прирост |  |  | 30.9 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.7 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Ср.суточные, т/сут | 404 | 404 | 714 | 714 | 919 | 1129 | 1339 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1549 | 1549 |
| прирост |  |  | 309 |  | 206 | 210 | 210 | 207 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Годовые, тыс.т/год | 147 | 147 | 260 | 260 | 336 | 412 | 489 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 |
| прирост |  |  | 113 |  | 75 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  |  | 1 |  |

Табл. 3.10

| Прогнозируемые расходы ГВС и их перспективные приросты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ Табл. 3.9 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) по сравнению с базовым годом (2017 г.) в централизованной системе холодного водоснабжения объёмы водопотребления увеличатся почти в 4 раза относительно существующего состояния (увеличение на 1 145 т/сут, 418 тыс.т/год).

В системе централизованного горячего водоснабжения (см. выше Табл.3.10) увеличение существующих расходов не предполагается. При переходе на «закрытую» схему отпуска тепла расходы воды на нужды горячего водоснабжения в этой системе снизятся до нуля. При этом в системе централизованного холодного водоснабжения расходы воды возрастут на величину нужд ГВС, представленных выше в Табл. 3.10.

#### 3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды

По данным водоснабжающей организации, фактическое годовое потребление холодной воды в централизованной системе ХВС п. Дзержинск в 2017 г. составило 148 тыс.м3/год. Согласно данным Схемы теплоснабжения 2018г. [23], расход горячей воды в 2017 г. в системе централизованного ГВС посёлка составил 5.5 тыс.м3/год.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах водоснабжения п. Дзержинск представлена ниже в Табл. 3.11 и Табл. 3.12.

Табл. 3.11

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по сетям ХВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние (2017г) | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Расч. срок (план 2031г) | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние (2017г) | 17.0 | 40.8 | 16.8 | 404.1 | 489.1 | 330.2 | 93.3 | 54.2 | 147.5 |
| Расч. срок (план 2031г) | 64.7 | 155.2 | 64.5 | 1548.6 | 1862.5 | 1257.2 | 358.8 | 206.4 | 565.2 |
| Прирост | 47.7 | 114.5 | 47.7 | 1144.5 | 1373.4 | 927.0 | 265.5 | 152.2 | 417.7 |

Табл. 3.12

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по сетям ГВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние (2017г) | 0.80 | 1.93 | 0.80 | 15.01 | 18.02 | 12.16 | 3.48 | 2.00 | 5.48 |
| Расч. срок (план 2031г) | 0.80 | 1.93 | 0.80 | 15.01 | 18.02 | 12.16 | 3.48 | 2.00 | 5.48 |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно данным Табл. 3.11 и Табл. 3.12, в 2032 г. потребление воды в рассматриваемых системах будет составлять:

- ХВС: среднее – 1 552 м3/сут (65 м3/ч), максимальное – 1 870 м3/сут (156м3/ч), годовое – 566 тыс.м3/год;

- ГВС: среднее – 15 м3/сут (0.8 м3/ч), максимальное – 18 м3/сут (1.93 м3/ч), годовое – 5.5 тыс.м3/год.

#### 3.2.3. Территориальная структура потребления воды

По данным, представленным выше в разделе 2.2 настоящей Схемы, в перспективе (до 2032 г.) в п. Дзержинск планируется подключить к централизованным системам водоснабжения новых потребителей – запланированные к строительству жилые дома и общественные здания. Данные объекты будут размещены в юго-восточной части посёлка в зонах действия централизованных систем водоснабжения.

В существующем состоянии на территории посёлка нет элементов территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы подачи воды в группировке по системам централизованного водоснабжения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

#### 3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

Оценка перспективных расходов воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.13 и Табл. 3.14. Прогноз основывался на данных градостроительной документации п. Дзержинск [21-25] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

До 2032 г. на территории посёлка ожидается рост объёмов водопотребления. Данный рост будет вызван подключением к системам централизованного водоснабжения новых потребителей – запланированных к строительству жилых и общественных зданий (см. выше раздел 2.2. Схемы).

Из Табл. 3.13 и Табл. 3.14 следует, что основной группой потребителей воды в централизованных системах водоснабжения п. Дзержинск в перспективе будет являться та же группа потребителей, что и в настоящее время – «Население», объём водопотребления которой составит:

- в системе ХВС: 528 тыс.м3/год м3/ч, или 93 % общего потребления воды в системе;

- в системе ГВС: 12 м3/ч, или 80 % общего потребления воды в системе.

Табл. 3.13

| Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Сеть ХВС, группа потребителей | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Население | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Население | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Население | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 40.8 | 40.8 | 71.7 | 71.7 | 92.3 | 113.3 | 134.2 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 155.2 | 155.2 |
| Население | 35.6 | 35.6 | 62.6 | 62.6 | 83.2 | 104.2 | 125.1 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 |
| Нежилые | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
| Водоколонки | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Теплоисточники | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  | 30.9 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.7 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Население |  |  | 27.0 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 404 | 404 | 714 | 714 | 919 | 1129 | 1339 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1549 | 1549 |
| Население | 353 | 353 | 623 | 623 | 828 | 1038 | 1248 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Нежилые | 15.1 | 15.1 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 67.5 | 67.5 |
| Водоколонки | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Теплоисточники | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  | 309 |  | 206 | 210 | 210 | 207 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Население |  |  | 270 |  | 206 | 210 | 210 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 39 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 147 | 147 | 260 | 260 | 336 | 412 | 489 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 |
| Население | 129 | 129 | 227 | 227 | 302 | 379 | 455 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Нежилые | 5.5 | 5.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.6 | 24.6 |
| Водоколонки | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Теплоисточники | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Прирост, т/год |  |  | 113 |  | 75 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Население |  |  | 99 |  | 75 | 76 | 76 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 14 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.14

| Прогнозируемые расходы ГВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Сеть ГВС, группа потребителей | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Население | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Нежилые | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Население | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Нежилые | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Население | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Нежилые | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Прирост, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке

Водо- и теплоснабжающей организацией п. Дзержинск не предоставлена информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке.

Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС п. Дзержинск в существующем состоянии составляют 4.5 тыс. м3 в год, или 3 % от суммарного отпуска холодной воды в сеть.

Практически такие же значения характерны и для централизованной системы теплоснабжения посёлка - расчётные потери воды в ней в существующем состоянии составляют 0.2 тыс. м3 в год, или 3 % от суммарного отпуска воды в сеть.

В перспективе ожидается сохранение данных процентных соотношений величин потерь к величинам расходов воды. Исходя из этого, годовые потери холодной воды на конец расчётного срока Схемы (2032 г.) прогнозируются равными 17 тыс.м3, потери горячей воды – 0.2 тыс.м3.

#### 3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения

Балансы подачи и реализации холодной и горячей воды на конец расчётного срока Схемы (2032 г.) представлены ниже в Табл. 3.15 и Табл. 3.16.

Общий расход холодной воды прогнозируется равным 583 тыс.м3/год, горячей воды –5.6 тыс.м3/год.

Табл. 3.15

| Перспективный баланс подачи холодной воды по сетям ХВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть Водозабор-Насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Потери | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Общий расход | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 7.4 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| сеть ХВС от Насосной II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители | 65 | 155 | 65 | 1549 | 1863 | 1257 | 359 | 206 | 565 |
| Потери | 1.9 | 4.7 | 1.9 | 46.5 | 55.9 | 37.7 | 10.8 | 6.2 | 17.0 |
| Общий расход | 67 | 160 | 66 | 1595 | 1918 | 1295 | 370 | 213 | 582 |

Табл. 3.16

| Перспективный баланс подачи холодной воды по сетям ГВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 15.0 | 18.0 | 12.2 | 3.5 | 2.0 | 5.5 |
| Потери | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Общий расход | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 15.5 | 18.6 | 12.5 | 3.6 | 2.1 | 5.6 |

#### 3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Согласно представленным выше разделам, в результате подключения новых потребителей к централизованной системе ХВС п. Дзержинск к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) расходы воды в данной системе увеличатся значительно. Несмотря на это, значительный резерв производственной мощности сохранится во всех технологических зонах системы. Описание технологических зон представлено выше в разделе 1.3. Схемы.

Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности добытой и отпущенной потребителям воды представлены в Табл. 3.17. Значения резерва рассчитаны по среднесуточному водопотреблению.

Табл. 3.17

Прогнозируемые резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования хозпитьевых централизованных систем ХВС п. Дзержинск

| Система ХВС, технологическая зона | Располагаемая мощность, т/сут | Расчётный суточный расход воды в системе, т/сут | Резерв макс. располагаемой мощности, т/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сред. в макс. сут | макс. в макс. сут |  |
| Система ХВС |  |  |  |
| Водозабор | 1 920 | 1 598 | 1 925 | 322 (17 %) |
| Насосная II | 2 112 | 1 598 | 1 925 | 514 (24 %) |

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения п. Дзержинск 2018 г. [23], в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) посёлка в течение всего расчётного срока Схемы будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности - не менее 0.72 Гкал/ч (6 % распологамеой мощности). Это будет соблюдаться при условиях:

- Проведения мероприятий (в 2019 г.) по повышению располагаемой тепловой мощности существующих котлов до 6 Гкал/ч (каждого котла до 2Гкал/ч);

- Установки дополнительных котлов (установленной мощностью по 3Гкал/ч): 1-й котёл в 2021 г., 2-й - в 2023 г.

### 3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. По данным Администрации Дзержинского МО, в настоящее время (2018 г.) в централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения п. Дзержинск гарантирующей организацией является Общество с ограниченной ответственностью «Ушаковская».

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения п. Дзержинск основаны на материалах градостроительной и иной документации поселения [21-25], результатах гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения п. Дзержинск.

### 4.1. Перечень основных мероприятий

Необходимо отметить, что до реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить проект с дополнительным уточнением исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при  реализации выбранного варианта реконструкции.

Развитие рассматриваемых систем водоснабжения предусматривается настоящей Схемой в направлении «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов водоснабжения и повышению надёжности и эффективности их функционирования» (см. выше раздел 2.2 Схемы).

Система холодного водоснабжения

В системе централизованного холодного водоснабжения п. Дзержинск к реализации предлагаются следующие основные мероприятия:

- Составление исполнительных схем водопроводных сетей (уточнение трассировок, годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.), проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводных сетей;

- Перекладка ветхих участков водопроводных сетей, замена запорно-регулирующей арматуры;

- Строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

В перспективе в рассматриваемой системе хозпитьевого водоснабжения появятся новые участки водопроводных сетей и новые потребители. В связи с этим схема водоснабжения изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил. 2.1. и прил.2.2.).

Система горячего водоснабжения

Для  развития системы в выбранном направлении предлагается реализовать следующие основные мероприятия (с учётом предложений, представленных в Проекте Схемы теплоснабжения 2018 г. [23]):

по котельной:

- Режимная наладка котлов с целью повышения эффективности и располагаемой тепловой мощности котельной (2 котла, в 2019 г.);

- Замена цепи на транспортёре системы шлакозолоудаления (в 2018 г.);

- Организация 2-й линии топливоподачи (в 2022 г.);

- Установка 2-х новых котлов по 3 Гкал/ч каждый (1-й котёл - в 2022 г., 2-й котёл – в 2023 г.);

по тепловой сети:

- Прокладка новых участков тепловых сетей (1456 м, в 2019-2024 гг.);

- Перекладка ветхих участков тепловых сетей;

- Организация теплового пункта для теплоснабжения потребителей старого посёлка (в 2019-2020 гг.);

- Замена, восстановление изоляции (в 2018-2019 гг.);

- Замена запорно-регулирующей арматуры (в 2018-2019 гг.);

- Наладка режимов работы теплосети (в 2018-2019 гг.).

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) появятся новые участки тепловых сетей и новые потребители. В силу этого, схема централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) п. Дзержинск по сравнению с существующим состоянием изменится. Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения 2018 г. [23].

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий

Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения п. Дзержинск, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы, направлены на их устранение и не требуют дополнительного технического обоснования.

### 4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

В централизованной системе ХВС п. Дзержинск предполагается:

строительство:

- новых участков сетей ХВС для подключения перспективных потребителей;

- водоколонок;

реконструкция:

- технологических схем добычи и подачи воды с целью повышения эффективности их работы;

- схем подключения летних водопроводов;

- схем перемычек и подключения водоколонок согласно нормам проектирования, с целью исключения случаев перемерзания воды в трубах и водоколонках на этих участках.

В централизованной системе ГВС п. Дзержинск предполагается:

строительство:

- новых участков сетей теплоснабжения (ГВС) для подключения перспективных потребителей;

- теплового пункта для теплоснабжения потребителей старого посёлка;

реконструкция:

- (перекладка) существующих ветхих участков;

- (перевооружение) котельной (режимная наладка котлов, установка новых котлов, ремонт системы шлакозолоудаления, организация 2-й линии топливоподачи).

### 4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемых системах централизованного водоснабжения п. Дзержинск нет систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В перспективе в рамках существующих централизованных систем водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых систем водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и системы автоматического регулирования работы насосного оборудования.

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить электронная модель Схемы  водоснабжения п. Дзержинск.

### 4.5. Приборы учёта воды

В настоящее время в системе холодного водоснабжения п. Дзержинск имеются 3 прибора учёта отпущенной потребителям воды:

- общий прибор учёта;

- прибор учёта воды, отпущенной потребителям, расположенным на территории основного посёлка;

- прибор учёта воды, отпущенной потребителям, расположенным на территории мкр. Современник.

Водоколонки приборами учёта потребления воды не оборудованы.

В централизованной системе теплоснабжения (ГВС) имеются приборы учёта отпуска тепловой энергии в сеть и приборы учёта потребления тепловой энергии.

По предоставленной информации, общедомовые приборы учёта потребления холодной и горячей воды установлены во всех многоквартирных жилых домах п. Дзержинск. Индивидуальные (поквартирные) приборы учёта потребления воды установлены не у всех потребителей.

Остальные потребители воды – общественные здания, предприятия, садоводческие участки – имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для 100 % оснащённости потребителей приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» [5]. В связи с этим, в перспективе рекомендуется установить современные приборы учёта у всех потребителей, которые в настоящее время ими не оборудованы. Это  позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

### 4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в прил.2.2. Эти маршруты определяются месторасположением перспективных потребителей.

Маршруты прохождения перспективных участков сетей теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения 2018г. [23].

На момент актуализации Схемы (июль 2018 г.) подробная проектная документация на строительство новых жилых домов и нежилых зданий не была предоставлена. Вследствие этого, маршруты прохождения некоторых перспективных участков сетей, представленные в прил. 2.2 и в Проекте Схемы теплоснабжения 2018 г. [23], определены согласно предварительных проектных схем, с учётом общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

### 4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров  рассматриваемой системы холодного водоснабжения п. Дзержинск представлены на картах-схемах в прил. 2.1. и прил. 2.2. 	 Описание и основные характеристики данных объектов представлены выше в разделах 1.4.1 и 1.4.3 Схемы.

В настоящее время в рассматриваемой системе ХВС нет действующих водонапорных башен (ВНБ), но имеется одна неработающая башня – ВНБ «Стахановская» (см. выше рис. 1.1, обозначение – «ВНБ-Ст»). Качество воды в скважине, относящейся к данной башне, не соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым к воде питьевого качества. Системы очистки в данной башне нет, вследствие чего скважина в настоящее время не используется.

По этой причине к зданию ВНБ-Ст подведена водопроводная сеть централизованной системы посёлка, вода в которой соответствует указанным выше требованиям. ВНБ-Ст функционирует в настоящее время как водоколонка, бак водонапорной башни при этом не задействован.

Анализ существующего состояния и результаты выполненных гидравлических расчётов показали нецелесообразность восстановления работоспособности водонапорной башни ВНБ «Стахановская».

Строительство дополнительных насосных станций, резервуаров и водонапорных башен на перспективу 2018-2032 гг. не требуется.

### 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения

В перспективе строительство новых объектов водоснабжения (новых участков водопроводных и тепловых сетей) увеличит протяжённость сетей централизованного водоснабжения на 950 м в восточном направлении в юго-восточной части посёлка. В связи с этим относительно существующего состояния границы зон размещения объектов централизованного водоснабжения изменятся (см. прил. 2.1., прил. 2.2. и Проект Схемы теплоснабжения 2018 г. [23]).

### 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения п. Дзержинск представлены: по холодному водоснабжению – в прил. 2.1. и прил. 2.2 настоящей Схемы; по теплоснабжению (горячему водоснабжению) – в Проекте Схемы теплоснабжения 2018 г. [23]. Карты-схемы получены на основе электронных моделей схем тепло- и водоснабжения Дзержинского МО.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Учитывая относительно небольшой объём работ по мероприятиям, предлагаемым для рассматриваемых систем централизованного водоснабжения п.Дзержинск, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе работ по перекладке водоводов, ремонте водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.  Наряду с этим,  проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения п. Дзержинск (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 162,81 млн. руб. Из них на систему холодного водоснабжения – 6 млн. руб. (в рамках инвестиций Концессионера), - 113,36 млн. руб. (в рамках технологического присоединения) на систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 49,45  млн. руб.

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию для каждой рассматриваемой системы водоснабжения п. Дзержинск представлены в Табл. 6.1 и Табл. 6.2.

| № п/п | Мероприятия | Год реализации | Инвестиции (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По объектам централизованного водоснабжения (в рамках инвестиций Концессионера) |
| 1.1. | Составление (корректировка) исполнительных схем канализационной сети и проведение проверочных гидравлических расчётов | 2018-2032 | 1 500 (по 100 в период 2018-2023гг.) |
| 1.2. | Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети центральной части поселка, общей протяженностью не менее 5 250 м (по 1 050 м- в 2018-2022гг.) | 2018-2022 | 3 100 (по 620 в период 2018-2023гг.) |
| 1.3. | Строительство новых участков водопроводной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяженностью не менее 2 280 м (1 273м –в 2019г., 15м – в 2020г., 267 м- в 2021г., 637 м – в 2022г.,18 м – в 2023 г., 56 м – в 2024 г., 14 м – в 2030 г.) | 2019-2024, 2030 | 1 400 (750 – в 2019., 15- 2020г., 160- в 2021г., 380 – в 2022г., 30 – в 2023г., 50 – в 2024г., 15 – в 2030г.) |
| Всего по (в рамках инвестиций Концессионера) | 6 000,00 |
| 2 | По объектам централизованного водоснабжения (в рамках технологического присоединения) |
| № п/п | Мероприятия | Год реализации | Инвестиции (тыс.рублей) |
| 2.1. | Модернизация системы водоснабжения (увеличение мощности водозабора), в том числе: - Разработка проектно - сметной документации по объекту «Строительство ВЗС в Иркутском районе, п. Дзержинск, Дзержинского МО»; - Бурение резервной скважины; - Строительство насосной станции с установкой резервуаров и дизельной электростанции; -Устройство системы водоподготовки; - Строительство внеплощадочных сетей от водозабора до поселка, протяженностью 1338,74 м диаметром 225 мм; 6,53 м диаметром 219 м; 4 м - диаметром 273 м; - Ограждение и благоустройство водозабора. | 2021-2022 | 107 359,63 |
|  | Всего по водозабору |  | 107 359,636 |
|  | Всего инвестиций по централизованной системе ХВС |  | 113 359,636 |

Табл. 6.1

Объёмы инвестиций в централизованную систему ХВС Дзержинского МО

Табл. 6.2

| Инвестиции по перспективному Варианту |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 19 900 |
| 1.1 | Режимная наладка котлов с целью повышения эффективности и располагаемой тепловой мощности | 2 котла, 2019г. | 200 |
| 1.2 | Замена цепи на транспортере ШЗУ | 2018г. | 300 |
| 1.3 | Организация 2-й линии топливоподачи | 2022г. | 1 400 |
| 1.4 | Установка 2-х новых котлов по 3 Гкал/ч каждый | 1-й котел 2022г., 2-й котел 2023г. | 18 000 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 29 550 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей | 1456 м, 2019-2024гг. | 27 000 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 750 |
| 2.3 | Организация теплового пункта для теплоснабжения потребителей старого поселка | 2019-2020 гг. | 1 200 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции | 2018-2019гг. | 300 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2018-2019гг. | 150 |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосети | 2018-2019гг. | 150 |
| 3. Всего по системе: |  | 49 450 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам водоснабжения. Более подробное рассмотрение и анализ схемы водоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем водоснабжения п. Дзержинск.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения п. Дзержинск (см. выше раздел 4.1 Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоснабжением за счёт подключения к системам водоснабжения новых абонентов – 2019, 2021-2024, 2030 гг.;

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения за счёт перекладки ветхих участков водопроводных и тепловых сетей,  установки приборов автоматического контроля и регулирования, реконструкции котельной – 2018-2020 гг.;

- Поддержание качества воды, подаваемой потребителям, на уровне, соответствующем нормативным значениям за счёт мероприятий по перекладке ветхих участков водопроводных и тепловых сетей – 2018-2032 гг.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной водоснабжающей организацией ООО «Ушаковская» и администрацией Дзержинского муниципального образования, в централизованной системе холодного водоснабжения имеются бесхозяйные участки сетей. Их суммарная протяжённость составляет 5 986 м. Их перечень и краткие характеристики представлены в прил. 3.3.

Правом собственности на указанные выше бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой системе водоснабжения функции водоснабжающей организации (ООО «Ушаковская»).

По предоставленной информации, в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) п. Дзержинск имеются бесхозяйные участки тепловых сетей. Суммарная протяжённость таких участков составляет 1 510 м. Их перечень и краткие характеристики представлены в Проекте Схемы теплоснабжения 2018 г. [23]. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции теплоснабжающей организации (ООО «Ушаковская»).

# СХЕМА водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### 9.1. Структура системы централизованного водоотведения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения п.Дзержинск представлена на рис. 9.1.

#ссылка на рис 9.1!!!

Рис. 9.1. Общая принципиальная схема централизованного водоотведения

п. Дзержинск

Централизованная система водоотведения посёлка является частью системы водоотведения г. Иркутск. Это связано с тем, что на территории Дзержинского МО нет собственных канализационных очистных сооружений – для этого используются правобережные КОС г. Иркутск. Транспортировка стоков до них осуществляется по поселковым трубопроводам и трубопроводам иркутской городской канализационной сети.

Рассматриваемая система водоотведения функционирует круглогодично. Абонентами являются многоквартирные и некоторые индивидуальные жилые дома, здания соцкультбыта (детский сад, учебный центр, больница и т.п.).

Водоотведение от жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованной системы водоотведения, осуществляется децентрализованным способом – в выгребные ямы, септики и надворные туалеты.

Местоположение некоторых объектов децентрализованной системы водоотведения представлены выше на рис. 9.1 - обозначения «Септик-1», «Септик-2», «Септик-3» и «Выгреб_к». В указанные септики отводятся стоки от многоквартирных жилых домов по ул. Парковая (дома №№ 10 и 12) и по пер.Парковый (дом № 2). Сточные воды из данных септиков откачиваются ассенизационными машинами.

Жители домов №№ 10 и 12 по ул. Парковая заключают договоры на откачку сточных вод напрямую с организациями, осуществляющими такую услугу. Для жителей дома № 2 пер. Парковый откачка сточных вод осуществляется по договору, заключенному между указанными выше организациями и управляющей компанией.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы водоотведения п. Дзержинск. Характеристики сооружений данной системы и участков канализационной сети рассматриваемой системы представлены ниже в разделе 9.2 Схемы.

### 9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения

#### 9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)

На территории п. Дзержинск нет собственных канализационных очистных сооружений (далее также – КОС). В настоящее время для очистки стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения посёлка, используются правобережные КОС г. Иркутск. Они расположены в север-восточной части г.Иркутск на правом берегу р. Ангара по адресу ул. Рабочего Штаба, д. 107.

По данным схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутск [26], правобережные КОС г. Иркутск построены и введены в эксплуатацию в несколько этапов в период 1963-1985 гг. Проектная производительность данных КОС составляет 130 тыс.м3/сут. В последние годы фактический объём стоков, поступающий на данные КОС, составляет 135 - 143 тыс.м3/сут - превышение на 3-10 % относительно проектной производительности [26].

При этом с каждым годом объём стоков, поступающих на КОС, увеличивается. Данное обстоятельство объясняется подключением к системе водоотведения новых абонентов, главным образом, новых жилых комплексов и предприятий, расположенных как в границах г. Иркутск, так и на территории близлежащих населённых пунктов.

Так, например, на территории посёлка Дзержинск в 2016 г. был построен и присоединён к сетям централизованного водоотведения жилой комплекс «Современник» (1-ая очередь строительства). В настоящее время (2018 г.) завершается строительство 2-ой очереди данного жилого комплекса, после чего будут начаты работы по строительству 3-ей очереди. В результате, объём стоков, поступающих на правобережные КОС г. Иркутск, в ближайшие годы возрастёт.

Сточные воды, поступающие на КОС, приходят в приёмную камеру, где на решётках проходят механическую очистку от крупного мусора, далее поступают в песколовки и затем в первичные отстойники. Биологическая очистка осуществляется в аэротенках, после вторичных отстойников сточная жидкость поступает в контактные резервуары, где обеззараживается жидким хлором и после этого отводится в р. Ангара. Подробная схема работы рассматриваемых КОС и описание объектов, входящих в их состав, представлены в схеме водоснабжения и водоотведения г. Иркутск [26].

По данным схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутск [26], в настоящее время на КОС наблюдаются следующие проблемы:

- Фактическое поступление стоков на КОС превышает их проектную производительность;

- Сооружения и установленное в них оборудование обладают высокой степенью физического и морального износа;

- Решётки существующей механической очистки обладают сравнительно большим прозором – 16 мм, которого недостаточно для отлова мелкого мусора (размером до указанного значения), попавшего в сточные воды;

- Процесс механической очистки осуществляется в открытых резервуарах, вследствие чего выделяемые при этом газы загрязняют вредными веществами воздух близлежащей территории, на которой расположены жилые дома, производственные объекты и торговые площади;

- Используется устаревшая технология очистки: нет удаления из сточных вод биогенных элементов (азота, фосфора). Кроме того, в сточных водах, прошедших очистку и выпускаемых в р. Ангара, имеется превышение предельно допустимой концентрации биохимических веществ по таким показателям, как взвешенные вещества, биохимическое потребление кислорода, аммоний солевой, нитриты, фосфаты, фенолы, алюминий;

- Процесс обезвоживания осадка, образующегося при очистке сточных вод, занимает продолжительное время - от 3 до 5 лет, т.к. используется устаревшая технология;

- Обеззараживание сточных вод, прошедших биологическую очистку, осуществляется жидким хлором, после чего хлор вместе со стоками попадает в р. Ангара, что приводит к её загрязнению.

Наличие перечисленных выше проблем приводит к загрязнению окружающей среды - р. Ангара, грунтовых вод, почвы, воздуха – биохимическими веществами, содержащимися в сточных водах. Следует учесть, что для населённых пунктов, расположенных ниже по течению р. Ангара, данная река является источником питьевого водоснабжения. Таким образом, её загрязнение приводит к проблемам с качеством питьевой воды в указанных населённых пунктах.

В последние 5 лет ведётся крупномасштабная реконструкция рассматриваемых очистных сооружений, полностью завершить которую предполагается к 2025 г. Мероприятия по реконструкции разделены на 9 этапов. На момент актуализации Схемы (июль 2018 г.) завершены 1-ый и 2-ой этапы реконструкции, начаты работы третьего этапа.

По результатам выполнения мероприятий первого этапа построена система механической очистки, ультрафиолетового обеззараживания и сливная станция. По завершению работ второго этапа реконструкции построены илоуплотнители, биореакторы, насосные станции, площадка временного хранения обезвоженного осадка, административный корпус.

В июле 2018 г. начаты работы третьего этапа реконструкции. В рамках выполнения работ по данному этапу предусматривается строительство блока фильтров, компрессорной станции, технологических трубопроводов, насосной станции технической воды, насосной станции промывных вод и дождевых стоков. К декабрю 2018 г. эти работы планируется завершить.

Реализация всех мероприятий, запланированных по реконструкции КОС, направлена на достижение следующих основных результатов:

- Повышение производительности КОС (за счёт возведения новых сооружений и установки нового оборудования);

- Повышение эффективности механической очистки стоков (за счёт сужения прозора решёток с 16 до 5 мм);

- Улучшение состояния воздуха в прилегающей к очистным сооружениям территории (т.к. процесс механической очистки будет осуществляться в закрытых резервуарах);

- Повышение эффективности биологической очистки сточных вод (за счёт строительства новых аэротенков, биореактора, песчаных фильтров) и как следствие этого, улучшение качества очищенных стоков, выпускаемых в р. Ангара;

- Ускорение процесса обезвоживания осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод с 3-5 лет до 1 года (за счёт ввода в эксплуатацию новых илоуплотнителей);

- Сведение к минимуму применения химических реагентов. В частности, для обеззараживания сточных вод, прошедших очистку, вместо хлора будет использоваться ультрафиолет.

В целом, реконструкция рассматриваемых КОС г. Иркутск направлена на улучшение экологической ситуации не только в г. Иркутск, но и в населённых пунктах, расположенных ниже по течению р. Ангара. Так, концентрация биохимических веществ в стоках, выпускаемых с КОС после очистки, не будет превышать нормативные значения. Вследствие этого в системах водоснабжения указанных населённых пунктов качество питьевой воды улучшится.

#### 9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)

Транспортировка сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения п. Дзержинск до канализационных очистных сооружений г.Иркутск осуществляется по канализационной сети при помощи работы 2-х канализационных насосных станций (далее также – КНС), расположенных на территории посёлка.

Одна КНС расположена в центральной части посёлка рядом с котельной, другая – на территории мкр. Современник. Места их расположения представлены выше на рис. 9-1, обозначения КНС и КНС-Совр.

Здания обеих КНС построены и введены в эксплуатацию в 2016 г. при строительстве мкр. Современник. Здание насосной станции, расположенной в центральной части посёлка, выполнено из металлического каркаса, подземная часть – из железобетона. Объём подземной части составляет 60 м3.

Данная КНС принимает стоки от жилых домов и общественных зданий центральной части посёлка и стоки от КНС, расположенной на территории мкр.Современник. Стоки, поступившие в КНС центральной части посёлка, по напорным коллекторам попадают в канализационную сеть города Иркутск и далее – в правобережные очистные сооружения г. Иркутск.

Здание КНС, расположенной на территории мкр. Современник, представляет собой утеплённый металлокаркас. Объём его подземной части (заглубленной ёмкости) составляет 19 м3. В данную КНС поступают стоки от мкр.Современник. Далее эти стоки подаются в КНС, расположенную в центральной части посёлка, откуда они по вышеуказанной схеме транспортируются на КОС г. Иркутск (см. абзац выше).

Основные характеристики насосного оборудования рассматриваемых КНС представлены ниже в Табл. 9.1.

Табл. 9.1

Характеристики насосного оборудования КНС п. Дзержинск

| Марка | Год установки | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двиг., кВт | Число оборотов, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС – всего 2 насоса: |
| Grundfos SLV.65.65.09.2.50B | 2016 | 24.5 | 7.5 | 1.4 | 2 870 |
| Grundfos SLV.65.65.09.2.50B | 2016 | 24.5 | 7.5 | 1.4 | 2 870 |
| КНС-Совр |
| Grundfos SL1.80.100.40.4.51D.C | 2016 | 184 | 16.9 | 4 | 1 464 |
| Grundfos SL1.80.100.40.4.51D.C | 2016 | 184 | 16.9 | 4 | 1 464 |

Управление режимами работы насосов осуществляется в автоматическом режиме (поплавковыми выключателями уровня), по мере заполнения резервуаров КНС.

По предоставленной информации, приборы учёта сточных вод в КНС не установлены.

#### 9.2.3.  Канализационные сети

Перечень и характеристики канализационных сетей  рассматриваемой централизованной системы водоотведения даны в прил. 3.1. Общие характеристики данных сетей представлены в Табл. 9.2.

Табл. 9.2

| Общие характеристики сетей ВО |
| --- |
| Сеть ВО | Протяженность трубопроводов, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 0 | 12577 | 0 | 0 | 12577 |  |  |
| сеть КНС | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 14 | 527 |
| сеть ВО Современник | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 9 | 780 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 | 31 | 5182 |

Согласно Табл. 9.2, суммарная протяжённость трубопроводов канализационной сети централизованной системы водоотведения п. Дзержинск составляет 12.6 км, из них по территории Дзержинского МО – 5.9 км (47 % протяжённости сети), по территории г. Иркутск от границы Дзержинского МО до точки врезки в городскую сеть – 6.7 км (53 %).  Точкой врезки в городскую канализационную сеть является камера гашения напора, расположенная на пересечении ул. Братская и ул. Напольная г. Иркутск.

Максимальный перепад высот в пределах рассматриваемой системы составляет 31 м.

Самотечные участки сети размещены от абонентов до КНС, напорные – от КНС. На напорных участках канализационной сети (от КНС-Совр до КНС, от КНС до городской канализационной сети) трубопроводы проложены в 2 линии, одна из которых является рабочей, другая – резервной.

Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 9.3. В рассматриваемой системе водоотведения используются трубы из чугуна (940 м, 7 %) и пластика (11 637 м, 93 %).

Табл. 9.3

| Протяженность групп участков по материалу труб |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 12577 | 0 | 0 | 12577 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 |
| пластик | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 |
| сеть ВО Современник | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 |
| пластик | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 |
| сеть КНС | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 |
| чугун | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  представлены ниже в Табл. 9.4. Основная часть трубопроводов водоотведения (11 637 м, 93 %) была проложена недавно – в 2015 г. – при строительстве мкр.Современник. Трубопроводы на данных участках пластиковые.

Годы прокладок труб на остальных участках (940 м, 7 %) относятся к 1975 г. Материал труб на данных участках – чугун. Данные участки проложены в центральной части посёлка. По информации, предоставленной специалистами организации, занимающейся водоотведением в центральной части посёлка (ООО «Ушаковская»), трубопроводы на данных участках находятся в ветхом состоянии и нуждаются в перекладке. К таким участкам относятся как магистральные участки, так и участки-вводы в здания.

Табл. 9.4

| Протяженность групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 12577 | 0 | 0 | 12577 |  |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 |  |
| 2015 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 | 2 |
| сеть ВО Современник | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 |  |
| 2015 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 2 |
| сеть КНС | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 |  |
| 1975 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 42 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены ниже в Табл. 9.5.

Табл. 9.5

| Протяженность групп участков по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 12577 | 0 | 0 | 12577 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск | 0 | 10380 | 0 | 0 | 10380 |
| 225 | 0 | 10361 | 0 | 0 | 10361 |
| 315 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| сеть ВО Современник | 0 | 1257 | 0 | 0 | 1257 |
| 160 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 |
| 200 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721 |
| сеть КНС | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 |
| 219 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 |

В рассматриваемой системе все участки канализационных сетей проложены подземным способом. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2.5-3 м. Грунты представлены глиной и суглинками (по основным водоводам).

Функционирование и эксплуатация канализационной сети централизованной системы водоотведения Дзержинского МО осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

Локальные системы водоотведения

Суммарная протяжённость рассматриваемых канализационных сетей децентрализованных систем водоотведения от жилых домов №№ 10 и 12 на ул.Парковая, дом № 2 в пер. Парковый составляет 72 м. Из них 3 м (4 % общей протяжённости данных сетей) приходится на систему водоотведения от дома №10 ул. Парковая, 4 м (6 %) – сети системы от дома № 12 ул. Парковая, 65 м (90 %) – сети системы от дома № 2 пер. Парковый.

### 9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения определяется техническим состоянием элементов системы водоотведения, их работоспособностью и эффективностью их работы.

Анализ предоставленной информации показал, что все объекты рассматриваемой системы водоотведения находятся в рабочем состоянии и их эксплуатация соответствует требованиям, установленным нормами эксплуатации.

### 9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды, поступившие в централизованную систему водоотведения Дзержинского МО, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях г. Иркутск (правобережные КОС). Информация о проблемах, имеющихся на данных КОС, представлена выше в разделе 9.2.1 Схемы.

Информация о химическом и биологическом составе воды на выходе из рассматриваемых КОС не представлена. По имеющейся информации, в настоящее  время очищенные сточные воды, отводимые в реку Ангара, не соответствуют всем нормам качества сточных вод, сбрасываемых от канализационных очистных сооружений (см. выше раздел 9.2.1 Схемы).

### 9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение присутствует на территории п. Дзержинск только в центральной и юго-восточной частях посёлка. Общая площадь данных территорий составляет 38 га (около 42 % территории застройки).

Остальная часть застройки - 52 га (около 58 % территории застройки), представленная, в основном, участками с индивидуальными домовладениями и территориями некоторых предприятий, не охвачена централизованным водоотведением.

### 9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в рассматриваемой системе водоотведения в существующем состоянии имеются следующие основные технические и технологические проблемы:

- отсутствуют исполнительные схемы сетей централизованного водоотведения;

- трубопроводы на участках канализационной сети общей протяжённостью 0.9 км (7 % протяжённости сети) выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые в полимерном исполнении в ближайшей перспективе;

- отсутствует технический учёт стоков в КНС;

- на канализационных очистных сооружениях г. Иркутск, используемых для очистки стоков п. Дзержинск, имеются проблемы с техническим состоянием сооружений и качеством очистки стоков (качество очистки не в полной мере соответствует действующим требованиям и нормативам). В настоящее время ведутся работы, направленные на устранение этих проблем (см. выше в разделе 9.2.1 Схемы). Завершить данные работы планируется к 2025 г.;

- основная часть застройки - 52 га (около 58 % территории застройки), не имеет ни централизованного водоотведения, ни должным образом организованного децентрализованного водоотведения (в герметичные септики полной заводской готовности). Таким образом, основная часть сточных вод нецентрализованного водоотведения попадает в окружающую среду (почву, грунтовые воды), что приводит к её загрязнению.

На момент обследования системы, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность функционирования рассматриваемой системы водоотведения) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

Перечень и характеристики существующих абонентов сточных вод, присоединённых к сетям централизованной системы водоотведения поселения, представлены в прил. 4.1. и прил. 4.2.

Существующий расчётный баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Дзержинского МО представлен ниже в Табл. 10.1.

Из Табл. 10.1 следует, что в настоящее время (2018 г.) расчётный расход стоков централизованного водоотведения п. Дзержинск составляет:

- средний – 357 т/сут (14.9 т/ч),

- максимальный – 428 т/сут (35.7 т/ч),

- годовой – 130.2 тыс.т/год.

Табл. 10.1

| Баланс стоков по сетям ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ВО | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 36.1 | 43.3 | 29.2 | 8.4 | 4.8 | 13.2 |
| - Потери | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| - Общий расход | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 37.2 | 44.6 | 30.1 | 8.6 | 4.9 | 13.6 |
| сеть ВО Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 12.9 | 31.0 | 12.9 | 310.2 | 372.3 | 251.3 | 72.0 | 41.3 | 113.2 |
| - Потери | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 11.2 | 7.5 | 2.2 | 1.2 | 3.4 |
| - Общий расход | 13.3 | 32.0 | 13.3 | 319.5 | 383.5 | 258.8 | 74.1 | 42.5 | 116.6 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| - Потребление | 14.4 | 34.6 | 14.4 | 346.3 | 415.6 | 280.5 | 80.3 | 46.1 | 126.4 |
| - Потери | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 10.7 | 12.8 | 8.7 | 2.5 | 1.4 | 3.9 |
| - Общий расход | 14.9 | 35.7 | 14.9 | 356.7 | 428.0 | 288.9 | 82.8 | 47.4 | 130.2 |

Вышеуказанные объёмы расхода стоков принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водоотведения [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом водопотреблении и водоотведении, предоставленных организацией, обеспечивающей функционирование систем водоснабжения и водоотведения поселения.

В расчётном балансе стоков, представленном выше в Табл. 10.1 и в последующих таблицах по водоотведению, отражены балансы только централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от них.

Структура поступления стоков по группам абонентов представлена ниже в Табл. 10.2.

Табл. 10.2

| Баланс стоков по группам потребителей ВО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ВО, группа потребителей | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 21.6 | 25.9 | 17.5 | 5.0 | 2.9 | 7.9 |
| Нежилые | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 17.4 | 11.8 | 3.4 | 1.9 | 5.3 |
| Потребление всего | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 36.1 | 43.3 | 29.2 | 8.4 | 4.8 | 13.2 |
| Потери | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| Общий расход | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 37.2 | 44.6 | 30.1 | 8.6 | 4.9 | 13.6 |
| сеть Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 12.9 | 31.0 | 12.9 | 310.2 | 372.3 | 251.3 | 72.0 | 41.3 | 113.2 |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление всего | 12.9 | 31.0 | 12.9 | 310.2 | 372.3 | 251.3 | 72.0 | 41.3 | 113.2 |
| Потери | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 11.2 | 7.5 | 2.2 | 1.2 | 3.4 |
| Общий расход | 13.3 | 32.0 | 13.3 | 319.5 | 383.5 | 258.8 | 74.1 | 42.5 | 116.6 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| Население | 13.8 | 33.2 | 13.8 | 331.8 | 398.2 | 268.8 | 77.0 | 44.1 | 121.1 |
| Нежилые | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 17.4 | 11.8 | 3.4 | 1.9 | 5.3 |
| Потребление всего | 14.4 | 34.6 | 14.4 | 346.3 | 415.6 | 280.5 | 80.3 | 46.1 | 126.4 |
| Потери | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 10.4 | 12.5 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
| Общий расход | 14.9 | 35.7 | 14.9 | 356.7 | 428.0 | 288.9 | 82.8 | 47.4 | 130.2 |

Из Табл. 10.2 следует, что основной объём сточных вод поступает в централизованную систему водоотведения п. Дзержинск от населения – 331.8т/сут, или 96 % общего суточного поступления централизованных сточных вод от абонентов.

### 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

На территории рассматриваемого поселения неорганизованный сток в централизованную систему водоотведения представлен, главным образом, притоком поверхностных сточных вод. Основной приток таких вод наблюдается весной в период таяния снега и летом от дождей.

Поверхностные стоки попадают в централизованную систему водоотведения, в основном, через колодцы, находящиеся в ветхом состоянии – с трещинами в основаниях.

Оценить фактический приток неорганизованного стока (приток поверхностных сточных вод) в централизованную систему водоотведения п.Дзержинск не является возможным ввиду отсутствия необходимой информации об объёмах такого притока.

Расчётный объём притока неорганизованного стока может быть определён согласно п. 5.1.5 Свода Правил [10] на уровне 4 % от всех поступлений сточных вод в систему водоотведения. Таким образом, для рассматриваемой системы водоотведения расчётный объём притока неорганизованного стока оценивается на уровне 5 тыс.т/год (14 т/сут).

### 10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта

У абонентов рассматриваемой системы водоотведения не установлены приборы учёта фактического объёма стоков. Коммерческие расчёты осуществляются с абонентами на основании показаний приборов учёта потребления холодной и горячей воды (для абонентов, у которых установлены счётчики) или по нормативам водопотребления (для абонентов, у которых счётчики не установлены) [20].

На объектах рассматриваемой системы водоотведения (КНС) приборы учёта сточных вод не установлены.

### 10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Анализируя балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Дзержинск за прошедшие 10 лет – 2008-2017 гг., следует отметить, что структура и состав абонентов рассматриваемой системы водоотведения в последние 2 года (2016-2017 гг.) значительно изменились.

Причиной этого является подключение к системе водоотведения новых абонентов - 16 многоквартирных домов, расположенных в новом микрорайоне посёлка - мкр.Современник. Прирост объёма стоков за 2016-2017 гг. составил в среднем 113 тыс.т/год, что вызвало увеличение объёма стоков в рассматриваемую централизованную систему водоотведения практически в 8 раз(!) относительно среднегодовых значений объёма стоков за период 2008-2015гг.

### 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для оценки прогнозных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Дзержинск, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [21-25], информация по перспективе строительства (предоставлена администрацией поселения) и результаты непосредственного обследования рассматриваемой системы водоотведения.

Согласно полученной информации, с момента разработки Схемы (2015 г.) до настоящего времени (2018 г.) к централизованной системе водоотведения были подключены 16 многоквартирных жилых домов мкр. Современник. При проведении актуализации Схемы в настоящей работе эти объекты учтены.

Анализ полученной информации показал, что до конца расчётного срока Схемы (2032 г.) к централизованной системе водоотведения посёлка планируется подключить 30 новых абонентов. Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Новыми абонентами будут являться запланированные к строительству среднеэтажные жилые здания (26 многоквартирных домов) и нежилые общественные здания (детский сад, школа, общественно-деловой центр) в м-не Современник, а также спорткомлпекс, запланированный к строительству в пер.Строителей. Суммарный объём стоков от новых абонентов составит 1 144м3/год. Годы подключения – 2019 г., 2021-2024 гг., 2030 г.

Перечень и характеристики перспективных абонентов централизованной системы водоотведения представлены в прил. 4. Места размещения данных абонентов показаны на перспективной схеме водоотведения (см. прил. 2.2). При выдаче технических условий на подключение, значения расхода сточных вод для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Прогнозируемый на 2032 г. баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Дзержинского МО представлен ниже в Табл. 10.4.

Табл. 10.4

| Перспективный баланс стоков по сетям ВО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ВО | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 36.1 | 43.3 | 29.2 | 8.4 | 4.8 | 13.2 |
| Потери | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| Общий расход | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 37.2 | 44.6 | 30.1 | 8.6 | 4.9 | 13.6 |
| сеть ВО Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители | 60 | 145 | 60 | 1452 | 1742 | 1176 | 337 | 193 | 530 |
| Потери | 1.8 | 4.4 | 1.8 | 43.6 | 52.3 | 35.3 | 10.1 | 5.8 | 15.9 |
| Общий расход | 62 | 150 | 62 | 1495 | 1794 | 1211 | 347 | 199 | 546 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| Потребители | 62 | 149 | 62 | 1491 | 1789 | 1208 | 346 | 198 | 544 |
| Потери | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 44.7 | 53.7 | 36.2 | 10.4 | 5.9 | 16.3 |
| Общий расход | 64 | 154 | 64 | 1536 | 1843 | 1244 | 356 | 204 | 560 |

Из Табл. 10.4 следует, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) объём сточных вод в централизованной системе водоотведения 
Дзержинского МО прогнозируется равным:

- средний – 1 536 т/сут (64 т/ч),

- максимальный – 1 843 т/сут (154 т/ч).

Прогнозный годовой объём сточных вод в рассматриваемой системе водоотведения оценивается на уровне 560 тыс.т/год – увеличение в 8 (!) раз относительно существующего состояния.

Перспективные объёмы сточных вод и их приросты в централизованной системе водоотведения в течение всего расчётного срока Схемы даны ниже в таблицах раздела 11 Схемы.

## Прогноз объёма сточных вод

### 11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом существующем поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Дзержинского МО отсутствуют ввиду того, что почти все объекты рассматриваемой системы не оснащены приборами учёта стоков (см. выше раздел 2.3 Схемы).

Оценка расчётного существующего и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Дзержинского МО представлена в Табл. 11.1.

Табл. 11.1

| Прогнозируемый баланс стоков по сетям ВО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ВО | Часовые, т/ч | Суточные, т/сут | За период, тыс.т/пер |
|  | ср. в макс сут | макс. в макс сут | ср. в ср. сут | сред. | макс. | мин. | ОтП | Лето | Год |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние (2017г) | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 36.1 | 43.3 | 29.2 | 8.4 | 4.8 | 13.2 |
| Расч. срок (план 2031г) | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 36.1 | 43.3 | 29.2 | 8.4 | 4.8 | 13.2 |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ВО Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние (2017г) | 13 | 31 | 13 | 310 | 372 | 251 | 72 | 41 | 113 |
| Расч. срок (план 2031г) | 60 | 145 | 60 | 1452 | 1742 | 1176 | 337 | 193 | 530 |
| Прирост | 48 | 114 | 48 | 1142 | 1370 | 925 | 265 | 152 | 417 |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| Сущ. состояние (2017г) | 14 | 35 | 14 | 346 | 416 | 281 | 80 | 46 | 126 |
| Расч. срок (план 2031г) | 62 | 149 | 62 | 1491 | 1789 | 1208 | 346 | 198 | 544 |
| Прирост | 48 | 114 | 48 | 1145 | 1373 | 927 | 266 | 152 | 418 |

Согласно данным Табл. 11.1, расчётное существующее поступление сточных вод в рассматриваемую систему водоотведения составляет 126тыс.т/год, в средние сутки – 346 т/сут, в сутки максимального отведения стоков (при максимальном водоразборе) – 416 т/сут. К 2032 году ожидаемое поступление сточных вод в рассматриваемые временные периоды увеличится и будет составлять: в год – 544 тыс.т/год, в средние сутки – 1 491 т/сут, в сутки максимального водоотведения (при максимальном водоразборе) – 1 789 т/сут.

В прогнозном балансе стоков, представленном выше в Табл. 11.1, и в последующих таблицах по прогнозному водоотведению, отражены балансы только централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от них.

Ниже в Табл. 11.2 представлены прогнозируемые на период 2018-2032 гг. объёмы стоков в централизованной системе водоотведения Дзержинского МО. В качестве базового года принят 2017 г.

Табл. 11.2

| Прогнозируемые расходы ВО и их перспективные приросты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ВО | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ВО Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 31 | 31 | 62 | 62 | 83 | 104 | 124 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| прирост |  |  | 31 |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 310 | 310 | 620 | 620 | 826 | 1035 | 1245 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| прирост |  |  | 309 |  | 206 | 210 | 210 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 113 | 113 | 226 | 226 | 301 | 378 | 454 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| прирост |  |  | 113 |  | 75 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 35 | 35 | 66 | 66 | 86 | 107 | 128 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| прирост |  |  | 31 |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Ср.суточные, т/сут | 346 | 346 | 656 | 656 | 862 | 1071 | 1281 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1491 | 1491 |
| прирост |  |  | 309 |  | 206 | 210 | 210 | 207 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| Годовые, тыс.т/год | 126 | 126 | 239 | 239 | 314 | 391 | 467 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 544 | 544 |
| прирост |  |  | 113 |  | 75 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |

Все перспективные объекты, водоотведение от которых планируется по канализационным сетям централизованной системы водоотведения (см. выше раздел 10.5 Схемы), будут построены в юго-восточной части посёлка в существующей зоне действия централизованной системы водоотведения.

В существующем состоянии на территории посёлка нет элементов территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы отведения стоков в целом по системе централизованного водоотведения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

Оценка прогнозных объёмов стоков и их приросты по группам абонентов представлена в Табл. 11.3.

Табл. 11.3

| Прогнозируемые расходы ВО и их перспективные приросты |
| --- |
| Сеть ВО, группа потребителей | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| сеть КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Население | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Нежилые | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| Население | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| Нежилые | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Население | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Нежилые | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ВО Современник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 31.0 | 31.0 | 62.0 | 62.0 | 82.6 | 103.5 | 124.5 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 |
| Население | 31.0 | 31.0 | 58.0 | 58.0 | 78.6 | 99.6 | 120.5 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 |
| Нежилые |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  | 30.9 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  | 27.0 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 310 | 310 | 620 | 620 | 826 | 1035 | 1245 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| Население | 310 | 310 | 580 | 580 | 786 | 996 | 1205 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
| Нежилые |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  | 309 |  | 206 | 210 | 210 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  | 270 |  | 206 | 210 | 210 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 39 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 113 | 113 | 226 | 226 | 301 | 378 | 454 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Население | 113 | 113 | 212 | 212 | 287 | 363 | 440 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Нежилые |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, т/год |  |  | 113 |  | 75 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  | 99 |  | 75 | 76 | 76 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 14 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ВО на КОС г.Иркутск (сеть КНС + сеть Современник) |
| Макс.час в макс. сутки, т/ч | 34.6 | 34.6 | 65.6 | 65.6 | 86.2 | 107.1 | 128.1 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 149.1 | 149.1 |
| Население | 34.6 | 34.6 | 61.6 | 61.6 | 82.2 | 103.2 | 124.1 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
| Нежилые | 1.5 | 1.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост макс. сутки, т/ч |  |  | 30.9 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.7 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Население |  |  | 27.0 |  | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, т/сут | 346 | 346 | 656 | 656 | 862 | 1071 | 1281 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1505 | 1505 |
| Население | 346 | 346 | 616 | 616 | 822 | 1032 | 1241 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| Нежилые | 15 | 15 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост сред. сутки, т/ч |  |  | 309.5 |  | 205.8 | 209.6 | 209.6 | 207.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| Население |  |  | 270.1 |  | 205.8 | 209.6 | 209.6 | 197.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 39.4 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.т/год | 126 | 126 | 239 | 239 | 314 | 391 | 467 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 549 | 549 |
| Население | 126 | 126 | 225 | 225 | 300 | 377 | 453 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Нежилые | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, т/год |  |  | 113.0 |  | 75.1 | 76.5 | 76.5 | 75.6 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |
| Население |  |  | 98.6 |  | 75.1 | 76.5 | 76.5 | 71.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |
| Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения

В рассматриваемый срок Схемы, мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов рассматриваемой системы водоотведения (см. ниже раздел 12.2 Схемы) не приведут к значительному изменению её технологической структуры.

### 11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

Согласно представленным выше разделам, к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) ожидается, что объём поступления стоков в централизованную систему водоотведения Дзержинского МО увеличится и составит 560 тыс.т/год, в средние сутки – 1 536 т/сут, в максимальные сутки (при максимальном водоразборе) – 1 843 т/сут.

Мощность канализационных очистных сооружений должна быть не менее значения, указанного для суток максимального водоотведения, «плюс» дополнительная свободная мощность не менее 15 %  от этого значения.

Соответственно, к 2032 г. требуемая мощность очистных сооружений для очистки стоков п. Дзержинск должна быть не менее 2 123 т/сут.

### 11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов рассматриваемой системы водоотведения Дзержинского МО проводился только для элементов системы, расположенных в границах территории Дзержинского МО.

Проведённые гидравлические расчёты рассматриваемой канализационной сети показали:

- Трубопроводы на всех участках сети имеют достаточную пропускную способность и соответствуют режимам максимального часового поступления сточных вод.

- Отсутствие в рассматриваемой централизованной системе водоотведения  участков труб с заниженной пропускной способностью указывает на  возможность подключения к этой системе дополнительных абонентов.

### 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

В настоящее время на территории Дзержинского МО нет собственных очистных сооружений, и их строительство не предусматривается.

Для очистки стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения п. Дзержинск, в настоящее время используются правобережные КОС г. Иркутск. Их использование для этих целей сохраняется на перспективу. Выше в разделе 9.2.1 Схемы представлена краткая информация по данным КОС. Подробная информация содержится в Схеме водоснабжения и водоотведения г.Иркутск [26].

Согласно информации, представленной выше в разделе 9.2.1 Схемы, в последние годы наблюдается дефицит производственной мощности рассматриваемых очистных сооружений. Такой дефицит в среднем составляет 3-10 % производственной мощности КОС [26].

В настоящее время на рассматриваемых КОС ведётся реконструкция. Одним из результатов данной реконструкции будет являться увеличение производственной мощности КОС. По имеющейся информации, увеличить мощность очистных сооружений планируется до 220 тыс.т/сут – увеличение на 69 % по сравнению с существующей проектной производительностью рассматриваемых КОС.

Такое значительное увеличение производственной мощности объясняется существующей перегруженностью КОС (наличием дефицита производственной мощности), а также значительным увеличением объёмов водопотребления, которое прогнозируется для территории г. Иркутск и близлежащих населённых пунктов на перспективу.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие централизованной системы водоотведения Дзержинского МО предлагается в направлении «Водоотведение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованной системы водоотведения».

Реализация указанного варианта предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению с металлическими трубами, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб.

Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче труб из металла, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Основные направления развития:

- Проведение инвентаризации и составление исполнительных схем сетей централизованного водоотведения;

- Повышение надёжности и эффективности функционирования централизованной системы водоотведения за счёт замены ветхих трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (на сетях центральной части посёлка);

- Использование труб из полимерных материалов для перекладки или новой прокладки участков;

- Повышение централизации схемы водоотведения поселения за счёт подключения дополнительных абонентов;

- Организация технического учёта стоков в КНС.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы все существующие сооружения (2 КНС, сети) целесообразно будет использовать и далее (с проведением необходимых мероприятий по реконструкции) для централизованного водоотведения. Строительства дополнительных сооружений (кроме новых участков сетей) в рассматриваемой системе водоотведения не требуется.

### 12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Для надёжного и качественного водоотведения Дзержинского МО предлагаются к реализации мероприятия, представленные в данном разделе. Мероприятия основаны на материалах градостроительной документации поселения [21-25] и проблемах, выявленных при обследовании рассматриваемой системы водоотведения. Реализация данных мероприятий рассчитана на период действия Схемы (2018-2032 гг.).

Для развития централизованной системы водоотведения в запланированном Схемой направлении (см. выше раздел 12.1. Схемы) предлагаются следующие основные мероприятия:

- Составление (корректировка) исполнительных схем канализационной сети и проведение поверочных гидравлических расчётов (каждый год);

- Установка в КНС приборов учёта сточных вод (в 2019 г.);

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети центральной части посёлка, общей протяжённостью не менее 940 м (по 320 м – в 2018 и 2019 гг., 300 м – в 2020 г.);

- Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 3 936 м (1 267 м – в 2019 г., 107 м - в 2020 г., 685 м – в 2021 г., 639 м – в 2022 г., 619 м – в 2023 г., 608 м – в 2024 г., 11 м – в 2030 г.).

Представленные мероприятия обоснованы наличием проблем, имеющихся в централизованной системе водоотведения поселения (см. выше раздел 9.6 Схемы). Дополнительного технического обоснования предлагаемых мероприятий не требуется.

В перспективе в рассматриваемой централизованной системе водоотведения появятся новые участки канализационной сети и новые абоненты. В связи с этим схема водоотведения изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил.2.1. и прил.2.2.).

Для развития нецентрализованной системы водоотведения предлагаются следующие основные мероприятия:

- Установка герметичных выгребов (септиков) полной заводской готовности (в 2020-2030 гг.);

- Прокладка новых канализационных трубопроводов от зданий абонентов до выгребов (септиков).

Представленные мероприятия по нецентрализованной системе водоотведения обоснованы практически полным отсутствием на территории Дзержинского МО объектов нецентрализованного водоотведения, безопасных для окружающей среды. Дополнительного технического обоснования предлагаемых мероприятий не требуется.

Настоящей Схемой предлагается, что в системе нецентрализованного водоотведения посёлка стоки от существующих и возможных перспективных индивидуальных жилых домов и некоторых общественных зданий будут отводиться в индивидуальные (для одного здания) и локальные (для группы зданий) непроницаемые выгреба (септики) полной заводской готовности. Стоки из данных выгребов будут откачиваться ассенизационными машинами и транспортироваться на очистные сооружения г. Иркутск.

### 12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения

В рассматриваемой централизованной системе водоотведения в границах Дзержинского МО:

- строительства новых объектов или сооружений (кроме новых участков) не предполагается;

- реконструировать (перекладывать) предлагается ветхие участки сетей;

- существующих объектов водоотведения, планируемых к выводу из эксплуатации, нет.

### 12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения

В настоящее время в централизованной системе водоотведения Дзержинского МО (в границах МО) нет систем диспетчеризации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения. Имеется только автоматическое управление режимами работы насосов, установленных в канализационных насосных станциях – по мере заполнения резервуаров КНС срабатывают датчики, которые возобновляют или прекращают работу насосов.

В ближайшей перспективе в рассматриваемой системе водоотведения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования с возможной организацией диспетчерской службы. Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель Схемы водоотведения Дзержинского МО.

### 12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных сетей водоотведения представлены на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Эти маршруты определяются месторасположением перспективных потребителей.

На момент актуализации Схемы (июль 2018 г.) подробная проектная документация на строительство новых жилых домов и нежилых зданий не была предоставлена. Вследствие этого, маршруты прохождения некоторых перспективных участков сетей, представленные в прил. 2.2, определены согласно предварительных проектных схем, с учётом общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

### 12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В настоящее время охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения Дзержинского МО установлены в соответствии с требованиями СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### 12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В перспективе строительство новых объектов водоотведения (новых участков канализационной сети) увеличит протяжённость сетей централизованного водоотведения на 3.9  км в восточном направлении в юго-восточной части посёлка. В связи с этим относительно существующего состояния границы зон размещения объектов централизованного водоотведения изменятся (см. прил. 2.1., прил. 2.2).

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий (см. выше раздел 12.2 Схемы) направлена на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду.

На территории Дзержинского МО улучшение состояния окружающей среды планируется достичь, главным образом, за счёт перекладки ветхих участков канализационной сети (в централизованной системе водоотведения) и установки индивидуальных непроницаемых выгребов (септиков) полной заводской готовности (в нецентрализованной систем водоотведения).

Реконструкция сооружений рассматриваемой централизованной системы водоотведения, расположенных на территории г. Иркутск (правобережные КОС, ветхие участки канализационной сети) также приведёт к улучшению состояния окружающей среды, как на территории города, так и на прилегающей к ней территории.

При реализации указанных выше мероприятий неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов  отходов  строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

### 13.2. Утилизация осадков сточных вод

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека.

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных пород.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции централизованной системы водоотведения Дзержинского МО (в границах территории Дзержинского МО), составляет не менее 16.3 млн.руб. (в существующих ценах с учётом НДС). Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию представлены ниже в Табл. 5.1.

Табл. 5.1

| Объёмы инвестиций в централизованную систему ВО Дзержинского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По КНС: |  | 200 |
| 1.1 | Установка в КНС приборов учёта сточных вод | 2019 | 200 |
| 2 | По канализационным сетям: |  | 16 100 |
| 2.1 | Составление (корректировка) исполнительных схем канализационной сети и проведение поверочных гидравлических расчётов | 2018-2032 | 1 500 (по 100 в период 2018-2032 гг.) |
| 2.2 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети центральной части посёлка, общей протяжённостью не менее 940 м (по 320 м – в 2018 и 2019 гг., 300 м – в 2020 г.) | 2018-2020 | 2 800 (по 950 - в 2018 и 2019гг., 900 - в 2020 г.) |
| 2.3 | Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 3 936 м (1 267 м – в 2019 г., 107 м - в 2020 г., 685 м – в 2021г., 639 м – в 2022 г., 619 м – в 2023 г., 608 м – в 2024 г., 11 м – в 2030 г.) | 2019-2024, 2030 | 11 800 (3 760 – в 2019 г., 330 - в 2020 г., 2 050 – в 2021г., 1 920 – в 2022г., 1 870 – в 2023 г., 1 830 – в 2024 г., 40 – в 2030г.) |
| Всего: | 16 300 |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Предлагаемая в данной работе реализация мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения Дзержинского МО (см. выше раздел 4.2 Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоотведением за счёт подключения к системе водоотведения новых абонентов – 2019-2024 гг., 2030 г.;

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования системы водоотведения за счёт проведения мероприятий по замене ветхих участков канализационной сети – 2018-2020 гг.;

- Поддержание качества обслуживания абонентов на уровне, соответствующем нормативным значениям, за счёт проведения мероприятий по замене ветхих участков канализационной сети – 2018-2020 гг.

Основным целевым показателем развития системы водоотведения п.Дзержинск (централизованной и нецентрализованной), на достижение которого направлена реализация мероприятий, представленных выше в разделе 12.2 Схемы, является предотвращение попадания неочищенных сточных вод в окружающую среду.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной организациями, занимающимися функционированием централизованной системы водоотведения Дзержинского МО - ООО «Ушаковская» (центральная часть посёлка) и ООО «СибЭкоСтрой» (мкр. Современник), и администрацией Дзержинского муниципального образования, в централизованной системе водоотведения Дзержинского МО все участки рассматриваемых канализационных сетей являются бесхозяйными.

Суммарная протяжённость трубопроводов на таких участках составляет 12.6 км, из них по территории Дзержинского МО – 5.9 км (47 % протяжённости сети), по территории г. Иркутск от границы Дзержинского МО до точки врезки в городскую сеть – 6.7 км (53 %).

Их перечень и краткие характеристики представлены в прил. 3.4.

Также бесхозяйным объектом в настоящее время является КНС, расположенная в центральной части посёлка рядом с котельной (см. прил. 2.2).

Правом собственности на указанные выше бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить гарантирующую организацию, занимающуюся централизованным водоотведением в зонах нахождения данных объектов.

# Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения (далее – Модель) разработана на базе ПО PipeNet. Векторная Модель представлена в прил.2.

Модель содержит графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- выполнения гидравлического расчёта сетей;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между объектами;

- выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному признаку;

- выполнения расчёта потерь воды;

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения;

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей;

- получения реестра объектов модели.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Постановление Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях    к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические  основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»

- Генеральный план Дзержинского муниципального образования / ОАО «Иркутскгражданпроект». – Иркутск: 2011 г.

- Схема теплоснабжения Дзержинского муниципального образования на период 2013-2028 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2013 г.

- Схема теплоснабжения Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. / ИП Павлов Петр Петрович. – Иркутск: 2018 г. (проект)

- Схема водоснабжения Дзержинского муниципального образования на период 2013-2028 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2013 г.

- Схема водоотведения Дзержинского муниципального образования на период 2015-2030 гг. / ООО «Инженерно-технический центр». – Иркутск: 2015 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения г. Иркутск / ОАО «МосводоканалНИИпроект». – Москва: 2013 г., с последними изменениями

# Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения и водоотведения п.Дзержинск

2.1. Существующая схема холодного водоснабжения и водоотведения

2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения и водоотведения

3. Характеристики участков сетей холодного водоснабжения

3.1. Характеристики существующих участков сетей ХВС

3.2. Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

3.3. Характеристики бесхозяйных участков сетей ХВС

3.4. Характеристики существующих участков сетей ВО

3.5. Характеристики реконструируемых участков сетей ВО

4. Характеристики потребителей

4.1. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

4.2.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС

4.3. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС

4.4.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

4.5. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ВО

4.6.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ВО

4.7. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ВО

4.8.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ВО